Государственный комитет Российской Федерации 
по вопросам архитектуры и строительства 
(Госстрой России)

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 20

ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
И БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Введен в действие

письмом Госстроя России

от 3 декабря 1993 г.

№ 12-313

Москва 1994

Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством Госстроя России на основе обосновывающих материалов к сборнику 20 расценок на монтаж оборудования "Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте" (СНиП IV.06-91), рассмотрен Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте (на поверхности, в шахтах и. метрополитенах) при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении.

2. В РСН учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада: до места установки - по нормам отдела 1 и раздела 2 отдела 2; до 1000 м - по нормам раздела 1 отдела 2;

б) вертикальное перемещение до проектных отметок;

в) повторную окраску напольных устройств;

г) расшивку жил кабеля и проводов и присоединение к приборам;

д) перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях, с ограждением места работ сигналами;

е) контрольную прозвонку.

3. В РСН не учтены:

а) затраты на прокладку и разделку кабелей (кроме норм 20-2-6, 20-2-7, с 20-2-38 по 20-2-42, с 20-22-1 по 20-22-20 и с 20-301-1 по 20-301-19), определяемые по соответствующим нормам сборника 8 РСН "Электротехнические установки";

б) затраты на индивидуальное испытание оборудования вхолостую, относящиеся к пусконаладочным работам;

в) материальные ресурсы, приведенные в приложении.

4. Изменение норм в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

5. В РСН уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.

ОТДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

а) подводку кабеля к кроссовым стативам по нормам 20-1-9 и 20-1-10;

б) обратную засыпку и трамбование грунта (по соответствующим нормам разделав 1-3);

в) снятие действующих замыканий, обогрев и обдувку стрелочных приводов по нормам с 20-2-1 по 20-2-3;

г) монтаж светофоров о двухнитевыми лампами.

Раздел I. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И АВТОБЛОКИРОВКА

Группа I. Постовое оборудование

Таблица 20-1

Постовое оборудование

Измеритель - I штука (гр. 1, 2, 5, 6), 10 огней (гр. 3), 1 секция (гр. 4)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Пульт унифицированный | Секция пульта централизации | Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое отдельно | Секция пульта-манипулятора электрической централизации | Пульт-манипулятор диспетчерской централизации (без поездографа) | Поездограф диспетчерской централизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,7 | 47,4 | 8,2 | 66 | 36 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Материалы |
|  | В75 | Доски обрезные толщиной 25-40 мм III с. | м3 | - | 0,008 | 0,008 | - | - | - |
| В47 | Гвозди строительные | кг | 0,007 | 0,026 | 0,019 | 0,028 | 0,032 | - |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 100(10 мм | кг | 0,08 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | - |
| В19 | Белила цинковые | кг | 0,00322 | 0,00092 | - | 0,00414 | 0,00414 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,00203 | 0,00058 | - | 0,00261 | 0,00261 | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00322 | 0,00092 | - | 0,00414 | 0,00414 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | - | 7,35 | - | 8,4 | - | - |
| В72 | Доски обрезные хвойных пород толщиной 19 мм | м3 | 0,0035 | 0,0035 | - | 0,014 | 0,014 | - |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | - | 0,086 | 0,0057 | 0,131 | 0,054 | 0,0328 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | 0,042 | 0,0028 | 0,064 | 0,028 | 0,016 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,16 | 0,2 | 0,013 | 0,125 | 0,233 | 0,11 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-1 | 20-1-2 | 20-1-3 | 20-1-4 | 20-1-5 | 20-1-6 |

Продолжение табл. 20-1

Измеритель - 1 статив

| Шифр |
| --- |
| Единица | Статив кроссовый электрической централизации, число стрелок |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | до 100 | свыше 100 |
|  | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79 | 130 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В237 | Скоба строительная | кг | 1,575 | 2,625 |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(36 мм | кг | 0,233 | 0,388 |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | 0,258 | 0,431 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная диаметром 5 мм | кг | 1,26 | 0,21 |
| В279 | Сталь угловая равнобокая Ст. 0 шириной 36 мм | т | 0,0017 | 0,0017 |
| В25 | Болты строительные с гайкой и шестигранной головкой | кг | 0,53 | 0,53 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,075 | 0,085 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-9 | 20-1-10 |

Продолжение табл. 20-1

Измеритель - 1 статив

|  | Статив | Стойка диспетчерского контроля |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | с кодовым реле, включая соединение | релейный со штепсельными реле или блоками, смонтированный заводом-изготовителем | центральная | трансляционная |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,3 | 59 | 26 | 15,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Материалы |
|  | В279 | Сталь угловая равнобокая Ст. 0 шириной 36 мм | т | 0,0017 | 0,0017 | - | - |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,53 | 0,53 | - | - |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | 0,015 | - | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | 0,009 | - | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | 0,015 | - | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 1,47 | 18,73 | - | - |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | 0,006 | 0,067 | 0,057 | 0,029 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная диаметром 5 мм | кг | 0,003 | 0,1425 | 0,028 | 0,014 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,3 | 0,21 | 0,31 | 0,22 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-7 | 20-1-8 | 20-1-11 | 20-1-12 |

Продолжение табл. 20-1

Измеритель - 1 штука (гр. 13, 14), 10 штук (гр. 15-18)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе | Прибор штепсельный без монтажа проводов | Блок электрический или горочной централизации, устанавливаемый | Ячейка кодовая, количество контактных зажимов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без заводского монтажа | с заводским монтажом |
| дополнительно | от 26 до 50 | свыше 50 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 2 | 1 | 10,3 | 3 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
|  | 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 1,75 | 0,5 | - | 0,11 | 1,31 | 2,37 |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) | кг | 0,031 | - | - | - | - | - |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,17 | - | - | - | - | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,004 | 0,012 | - | 0,0002 | 0,014 | 0,021 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | - | - | 0,0046 | - | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | - | - | 0,0029 | - | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | - | - | 0,0046 | - | - |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | - | - | - | 0,0095 | - | - |
| В379 | Шурупы стальные размером 4(30 мм | кг | - | - | - | 0,0028 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,014 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-13 | 20-1-14 | 20-1-15 | 20-1-16 | 20-1-17 | 20-1-18 |

Продолжение табл. 20-1

Измеритель - 1 комплект (гр. 19), 1 штука (гр. 20)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты | Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 80 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,46 | 0,31 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,46 | 0,31 |
| 4 | Материалы |
| Доски обрезные хвойных пород III с. толщиной, т: |
|  | В69 | 13 | м3 | 0,0016 | 0,0003 |
| В72 | 19 | м3 | 0,056 | 0,014 |
| В75 | 30 | м3 | 0,014 | 0,003 |
| В78 | 40 | м3 | 0,0096 | - |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,49 | - |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(30 мм | кг | 0,098 | - |
| В47 | Гвозди строительные | кг | 0,232 | 0,041 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 1,62 | 0,21 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,059 | 0,012 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,15 | 0,03 |
| В279 | Сталь угловая равнобокая Ст. 0 шириной 36 мм | т | 0,0089 | - |
| В52 | Глухарь размером 100(10 мм | кг | 1,28 | 0,32 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,2 | 0,25 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-19 | 20-1-20 |

Продолжение табл. 20-1

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Щит кодовой линии диспетчерской централизации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4 мм | 10 шт. | 2 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,07 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,011 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,008 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-21 |

Измеритель - 10 штук

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Ячейка световая, или кнопка, или знак, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа | Лампа или фигура точечного типа, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,4 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,00092 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,41058 | 1,75 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00092 | - |
| В122 | Краска масляная густотертая (зелень свинцовая специальная темная) | кг | 0,4 | 0,165 |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | 0,3 | - |
| В124 | Краска масляная густотертая | кг | 0,03 | 0,3 |
| В546 | Лак масляный черный № 177 и битумный | кг | 0,0075 | 0,89 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | - | 1,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-22 | 20-1-23 |

Окончание табл. 20-1

Измеритель - 10 штук

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Упразднение проводов в смонтированных заводских стативах (изменение схемы) | Провода новые в смонтированных заводских стативах - прокладка и подключение (изменение схемы) | Провода в смонтированных заводских стативах -переключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 7,2 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | - | 2,1 | 2,1 |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | - | 0,0082 | 0,0082 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-1-24 | 20-1-25 | 20-1-26 |

Группа 2. Напольное оборудование

Таблица 20-2

Напольное оборудование

Измеритель - 1 штука (гр. 1, 2, 4), 1 комплект (гр. З)

|  | Привод электрический | Мотор стрелочного |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | на простой стрелке | на перекрестной стрелке | на стрелке марки 1/18 и 1/22 | электропривода на стрелке (замена) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,5 | 99 | 132 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,437 | 1,336 | 0,859 | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,068 | 0,088 | 0,146 | - |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,075 | 0,097 | 0,161 | - |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,075 | 0,097 | 0,161 | - |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,219 | 0,262 | 0,391 | - |
| 4 | Материалы |
|  | В109 | Керосин | кг | 0,62 | 0,62 | 1,24 | 0,62 |
| В239 | Солидол | кг | 0,073 | 0,073 | 0,146 | 0,073 |
| В377 | Шурупы путевые размером 24(145 мм | кг | 6,12 | 6,12 | 12,24 | - |
| В215 | Проволока стальная диаметром 4 мм | кг | 0,12 | 0,31 | 0,24 | - |
| В332 | Уголь каменный | т | 0,0073 | 0,0103 | 0,014 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4 мм | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 6,4 | - |
| В590 | То же диаметром 6 мм | 10 шт. | 1,8 | 1,8 | 3,6 | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,0178 | 0,0178 | 0,0356 | 0,2 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,117 | 0,117 | 0,234 | - |
| В251 | Сталь круглая диаметром 12 мм | т | 0,00006 | 0,00006 | - | - |
| В135 | Лак спиртовой | кг | - | - | - | 0,1 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | - | - | - | 0,15 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | - | - | - | 0,3 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,65 | 0,65 | 1,3 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,35 | 0,42 | 0,75 | 0,02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-1 | 20-2-2 | 20-2-3 | 20-2-4 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Указатель стрелочный (переоборудование и включение его в электроосвещение) |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В251 | Сталь круглая диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| В332 | Уголь каменный | т | 0,003 |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | 0,47 |
| В125 | Краска масляная, сурик железный | кг | 0,1 |
| В223 | Резина листовая рулонная без тканевой прокладки | кг | 0,04 |
|  | Наконечники латунные диаметром, мм: |
| В590 | 6 | 10 шт. | 0,92 |
| В590 | 4 | 10 шт. | 0,71 |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(16 мм | кг | 0,0012 |
| В140 | Лента поливиниловая | кг | 0,045 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,17 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-5 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука (гр. 6), 1 комплект (гр. 7)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Дроссель-трансформатор путевой |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | одиночный | спаренный или сдвоенный |
|  | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,5 | 35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 1,0 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,078 | 0,156 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (8 шт.) | маш.-ч | 0,25 | 0,5 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,086 | 0,172 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,086 | 0,172 |
| 4 | Материалы |
|  | В215 | Проволока стальная | кг | 0,134 | 0,268 |
| В158 | Кабельная масса МБ-70 | кг | 1,2 | 2,4 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13 мм | м3 | 0,006 | 0,012 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 5 мм | кг | 0,542 | 0,271 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,008 | 0,004 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,16 | 0,32 |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,005 | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,4 | 0,8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-6 | 20-2-7 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Колонка маневровая |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,078 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,25 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,086 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,086 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 12 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,025 |
| В140 | Лента поливиниловая | кг | 0,015 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,3 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная диаметром 5 мм | кг | 0,003 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0024 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,0015 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0024 |
| В84 | Известь строительная | т | 0,00012 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,42 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-8 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24 | Ящик батарейный, количество элементов или аккумуляторов до 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,665 | 1,553 |
| 3 | Машины и механизмы |
| Дрезина грузовая с краном | маш.-ч | 0,32 | 0,32 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 1,128 | 0,897 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,599 | 0,078 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,309 | 0,129 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,309 | 0,249 |
| 4 | Материалы |
|  | В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0015 | 0,00092 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,00093 | 0,00058 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0015 | 0,00092 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 9,472 | 7,036 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,0013 | 0,0009 |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(30 мм | кг | 0,354 | 0,267 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | - |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,003 | 0,003 |
| В84 | Известь строительная | т | 0,0004 | 0,0004 |
| В135 | Лак черный | кг | - | 0,26 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,4 | - |
| В215 | Проволока стальная диаметром 4 мм | кг | 0,6 | - |
| В171 | Нитроэмаль | кг | 0,36 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,97 | 0,4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-9 | 20-2-10 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

|  | Светофор на железобетонной мачте | Светофор на металлической мачте |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | без трансформаторного ящика | с трансформаторным ящиком | без трансформаторного ящика | с трансформаторным ящиком |
|  | с одной головкой | с двумя головками | с одной головкой | с двумя головками | с одной головкой | с двумя головками | с одной головкой | с двумя головками |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,7 | 30 | 28 | 35 | 33 | 40,2 | 40,2 | 50,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,0 | 4,0 | 4,,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,416 | 2,884 | 2,484 | 2,921 | 3,072 | 2,952 | 3,563 | 4,081 |
| 3 | Машины и механизмы |
| Дрезина широкой колеи грузовая с краном | маш.-ч | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 1,208 | 1,442 | 1,242 | 1,461 | 1,536 | 1,247 | 1,774 | 2,04 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,213 | 0,303 | 0,226 | 0,309 | 0,387 | 0,452 | 0,484 | 0,581 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,129 | 0,183 | 0,137 | 0,189 | 0,234 | 0,273 | 0,293 | 0,351 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,213 | 0,303 | 0,226 | 0,309 | 0,387 | 0,452 | 0,484 | 0,581 |
| 4 | Материалы |
| Доски хвойных пород обрезные толщиной, мм: |
|  | В72 | 19 | м3 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,005 |
| В75 | 32 | м3 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 5 мм | кг | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | - | 0,00064 | 0,00083 | - | - | 0,00064 | 0,00083 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | - | 0,00041 | 0,00052 | - | - | 0,00041 | 0,00052 |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | - | 0,00064 | 0,00083 | - | - | 0,00064 | 0,00083 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,062 | 0,055 | 0,062 | 0,055 | 0,07 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 1,75 | 1,75 | 3,41 | 4,23 | 1,75 | 2,16 | 3,41 | 4,64 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,010 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,011 |
| В84 | Известь строительная | т | - | - | - | - | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,68 | 0,94 | 0,68 | 1 | 0,8 | 1,27 | 0,82 | 1,29 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 1,06 | 1,61 | 1,18 | 1,73 | 1,28 | 2,38 | 2,14 | 2,63 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,29 | 0,22 | 0,26 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,66 | 0,94 | 0,7 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-11 | 20-2-12 | 20-2-13 | 20-2-14 | 20-2-15 | 20-2-16 | 20-2-17 | 20-2-18 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Светофор карликовый |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | с одной головкой | с двумя головками |
|  | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,4 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,913 | 1,353 |
| 3 | Машины и механизмы |
| Дрезина широкой колеи грузовая с краном | маш.-ч | 0,238 | 0,238 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,457 | 0,676 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,068 | 0,137 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,075 | 0,151 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,075 | 0,151 |
| 4 | Материалы |
| Доски хвойных пород обрезные III с. толщиной, мм: |
|  | В72 | 19 | м3 | 0,003 | 0,005 |
| В75 | 32 | м3 | 0,007 | 0,014 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5-4 мм | кг | 0,07 | 0,12 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 2,45 | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,002 | - |
| В139 | Лента хлопчатобумажная изоляционная | кг | 0,02 | - |
| В84 | Известь строительная | т | 0,00012 | 0,00012 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,34 | 0,6 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 0,17 | 0,4 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,35 | 0,7 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-19 | 20-2-20 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Светофор на опоре контактной | Светофор или световой указатель на консоли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети с одной головкой | с одной головкой | с двумя головками |
|  | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,5 | 2,68 | 34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,314 | 0,325 | 0,412 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,049 | 0,055 | 0,064 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,157 | 0,175 | 0,206 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,054 | 0,06 | 0,071 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,054 | 0,06 | 0,071 |
| 4 | Материалы |
|  | Доски хвойных пород обрезные III с. толщиной, мм: |
| В72 | 19 | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| В75 | 32 | м3 | 0,015 | 0,037 | 0,044 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5 мм | кг | 0,07 | 0,07 | 0,12 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 1,75 | 3,41 | 4,64 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,66 | 0,15 | 1,15 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 1,38 | 0,9 | 1,5 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,14 | 0,03 | 0,36 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,055 | 0,055 | 0,07 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| В279 | Сталь угловая размером 30(30(4 мм | т | 0,00022 | 0,00081 | 0,00081 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-21 | 20-2-22 | 20-2-23 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Головка, указатель скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемые дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,076 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,012 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,038 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,013 |
| 4 | Материалы |
|  | Доски хвойных пород обрезные III с. толщиной, мм: |
| В72 | 19 | м3 | 0,003 |
| В75 | 32 | м3 | 0,007 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5 мм | кг | 0,07 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 2,45 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,68 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 0,66 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,07 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-24 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Указатель световой на отдельной мачте | Указатель световой на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железобетонной | металлической | мачте светофора |
|  | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,7 | 31 | 20,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,254 | 1,994 | 0,085 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | Дрезина широкой колеи грузовая с краном | маш.-ч | 0,252 | 0,247 | - |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,129 | 0,258 | 0,015 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,627 | 0,997 | 0,044 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,117 | 0,234 | 0,014 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,129 | 0,258 | 0,015 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 5,77 | 8,17 | 10,97 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| В84 | Известь строительная | т | - | 0,00012 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,02 | 1,3 | 0,26 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 0,13 | 0,42 | 0,4 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,02 | 0,13 | 0,04 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 1,2 | 0,07 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-25 | 20-2-26 | 20-2-27 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Звонок, устанавливаемый на светофоре | Щиток местного управления стрелками на светофоре | Щит переездной сигнализации или централизатор упрощенный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 11,3 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,0935 | 0,0249 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | 0,0195 | 0,0047 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | - | 0,0525 | 0,015 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | - | 0,0215 | 0,0052 |
| 4 | Материалы |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,16 | 0,1 | - |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | 0,0092 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | 0,0058 | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | 0,0092 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4 мм | 10 шт. | - | 1,66 | 0,93 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | - | 0,007 | 0,011 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | - | 0,011 | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | 0,004 | 0,002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,1 | 0,024 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-28 | 20-2-29 | 20-2-36 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Жгут на установленном светофоре (замена) | Прибор в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выбора от 4 до 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0,08 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 2,99 | 1,5 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,007 | 0,002 |
| В19 | Белила цинковые МА-011 | кг | - | 0,0014 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | 0,00087 |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | 0,0014 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг |
| 0,008 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-30 | 20-2-31 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1. штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Шкаф релейный с заводским монтажом со штепсельными реле |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШРШ-4 | ШРШ-6 | ШРУ |
|  | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29 | 42,2 | 42,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,882 | 2,316 | 0,844 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,488 | 0,537 | 0,078 |
|  | Дрезина грузовая с краном | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | - |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,736 | 0,953 | 0,422 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,129 | 0,213 | 0,172 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,129 | 0,213 | 0,172 |
| 4 | Материалы |
| В215 | Проволока стальная диаметром 4 мм | кг | 0,6 | 0,6 | - |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,00092 | 0,00138 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,00058 | 0,00087 | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00092 | 0,00138 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 8,08 | 10,1 | 8,08 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,002 | 0,0025 | 0,002 |
| В84 | Известь строительная | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 1,62 | 2,75 | 2,75 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,16 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,4 | 0,65 | 0,4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-32 | 20-2-33 | 20-2-34 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Шлагбаум автоматический (включая светофор) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,637 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,255 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,818 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,282 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,282 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 0,61 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная диаметром 6 мм | кг | 0,002 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,013 |
|  | Доски хвойных пород обрезные III с. толщиной, мм: |
| В72 | 19 | м3 | 0,002 |
| В75 | 32 | м3 | 0,014 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5 мм | кг | 0,04 |
| В84 | Известь строительная | т | 0,00012 |
| В170 | Нитроэмаль алюминиевая | кг | 1,32 |
| В546 | Лак битумный | кг | 1,03 |
| В221 | Растворитель | кг | 0,143 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,31 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-35 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Пульт управления разъединителем |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 37 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01688 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,00156 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,00844 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,00344 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,00344 |
| 4 | Материалы |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,00368 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,00232 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00368 |
| В29 | Бруски хвойных пород III с. толщиной 70 мм и более | м3 | 0,0041 |
| В47 | Гвозди строительные | кг | 0,025 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4 мм | 10 шт. | 1,7 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,035 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,008 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-37 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Ящик трансформаторный, кол-во трансформаторов или реле | Ящик трансформаторный с релейной ячейкой, двумя | Ящик трансформаторный с четырьмя | Трансформатор с сопротивлением в трансформаторном ящике, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | трансформаторами и сопротивлением | трансформаторами и сопротивлением | устанавливаемый дополнительно свыше двух |
|  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 | 13,4 | 14,4 | 19,6 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1718 | 0,2016 | 0,2343 | 0,2346 | 0,5499 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,0214 | 0,0234 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0234 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,0864 | 0,1008 | 0,045 | 0,045 | 0,1008 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,032 | 0,0387 | 0,117 | 0,1173 | 0,0387 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,032 | 0,0387 | 0,045 | 0,045 | 0,0387 |
| 4 | Материалы |
| В215 | Проволока стальная диаметром 4 мм | кг | 0,101 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | - |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0011 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0005 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,0006 | 0,001 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0003 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,004 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0029 | 0,0005 |
| В158 | Кабельная масса МБ-70 | кг | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 1,2 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,006 |
| В25 | Болты строительные с гайкой и шайбами | кг | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,005 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(16 мм | кг | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,012 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-38 | 20-2-39 | 20-2-40 | 20-2-41 | 20-2-42 |

Продолжение табл. 20-2

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Кнопка управления тоннельной сигнализации, устанавливаемая на портале тоннеля | Щиток тоннельной сигнализации, устанавливаемый на посту охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43 | 44 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,4 | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,0 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0632 | 0,0501 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,0058 | 0,0046 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,0316 | 0,0252 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,0129 | 0,0103 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,0129 | 0,0103 |
| 4 | Материалы |
|  | В270 | Сталь полосовая Ст. 3 шириной 40 мм, толщиной 5 мм | т | 0,00001 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,32 | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,001 | - |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,545 | 0,473 |
| В321 | Труба стальная водогазопроводная диаметром 40 мм, длиной 650 мм | 10 м | 0,065 | - |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,09 |
| В590 | Наконечники латунные | 10 шт. | 0,1 | 0,09 |
| В186 | Цемент | кг | 2,8 | - |
| В19 | Белила цинковые | кг | - | 0,04 |
| В174 | Олифа | кг | - | 0,02 |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | 0,1 |
| В191 | Припой ПОС-30 | кг | - | 0,11 |
| В99 | Канифоль | кг | - | 0,001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,003 | 0,029 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-43 | 20-2-44 |

Раздел 2. МЕХАНИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА

Группа 11. Механизация и автоматизация сортировочных горок

Таблица 20-11

Механизация и автоматизация сортировочных горок

Измеритель - 1 комплект

| Шифр |
| --- |
| Единица | Воздухосборник | Воздухосборник, объем, м3 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | специальный | 4 (4000 л) | 10 (10000 л) | 0,3 (300 л) |
|  | объемом 0,05-0,5 м3 | одиночная установка | сдвоенная установка | одиночная установка | сдвоенная установка | к замедлителю, тип КВ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34 | 77,3 | 118 | 73 | 130 | 26,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.5.4 | Насос гидравлический | маш.-ч | - | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 0,675 |
| 4 | Материалы |
|  | В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 0,27 |
| В391 | Электроды Э-42, ОММ - 5,5 мм | кг | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| В75 | Доски обрезные III c. толщиной 25-32 мм | м3 | 0,04 | - | - | - | - | - |
|  | Краска масляная |
|  | В125 | Сурик железный | кг | 0,3 | - | - | - | - | 0,4 |
| В124 | Охра | кг | - | 8 | 16 | 8 | 16 | 1,32 |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | - | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | - | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 0,27 |
|  | Сталь угловая равнобокая |
|  | В279 | Ст. 0 шириной 36 мм | т | 0,0022 | - | - | - | - | - |
| В282 | Ст. 3 размером 20 мм | т | - | 0,083 | 0,083 | 0,097 | 0,097 | - |
|  | Сталь круглая диаметром, мм: |
|  | В250 | 10 | т | - | 0,055 | 0,055 | 0,061 | 0,061 | - |
| В253 | 20 | т | 0,0145 | - | - | - | - | - |
| В270 | Сталь полосовая шириной 12-20 мм, толщиной 4-5 мм | т | - | 0,045 | 0,045 | 0,053 | 0,053 | - |
| В325 | Трубы стальные газовые сварные диаметром условного прохода 32 мм | »д | - | 3 | 6 | 3 | 6 | - |
| В237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,21 | 1,4 | 2,8 | 5 | 9,5 | 0,68 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-11-1 | 20-11-9 | 20-11-10 | 20-11-11 | 20-11-12 | 20-11-13 |

Продолжение табл. 20-11

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Ячейка с шаговым искателем на стеллаже | Весомер вагонный | Скоростемер | Педаль горочной автоматики | Устройство пневматической очистки на стрелочном переводе электрической централизации или ГАЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 12,4 | 7,2 | 7,2 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | - | - | - | - | 0,8 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | - | - | - | - | 0,75 |
| 4 | Материалы |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0016 | - | - | - | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,001 | - | - | - | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0016 | - | - | - | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 5 | - | - | 1 | - |
| В272 | Сталь полосовая Ст. 0 шириной 50-75 мм, толщиной 4-5 мм | т | - | 0,000032 | 0,000016 | - | - |
| В393 | Электроды | кг | - | 0,4 | 0,6 | - | - |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 100(10 мм | кг | - | 0,16 | - | - | - |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | - | 1,1 | 0,3 | - | 15,504 |
| В325 | Трубы стальные электросварные диаметром условного прохода 25 мм на стальных муфтах | м | - | 0,07 | - | - | - |
| В693 | Хомутик для трубы | шт. | - | 2 | - | - | - |
| В743 | Рукав резинотканевый | м | - | 1 | 1 | - | 10,2 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | 0,06 | - | - | - |
| В546 | Лак битумный | кг | - | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,075 |
| В320 | Трубы стальные сварные газовые диаметром условного прохода 25 мм на стальных муфтах | 10 м | - | - | 0,08 | - | - |
| В378 | Шурупы стальные | кг | - | - | - | 0,128 | - |
| В158 | Мастика битумная изоляционная | кг | - | - | - | 1 | - |
| В237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | 2,428 |
| В688 | Фибра листовая (для шайб, втулок и прокладок) | кг | - | - | - | - | 1,183 |
| В125 | Краска масляная, сурик железный | кг | - | - | - | - | 2,595 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,02 | 0,24 | 0,13 | 0,027 | 0,06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-11-2 | 20-11-3 | 20-11-4 | 20-11-5 | 20-11-6 |

Продолжение табл. 20-11

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Замедлитель вагонный |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | кв-3 | КНП-5-73 |
|  | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,2 | 121 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,42 | 8,55 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 3,85 | 8,55 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 1,57 | - |
| 4 | Материалы |
|  | В377 | Шурупы путевые и стрелочные | кг | 3,24 | - |
| В125 | Краска масляная, сурик железный | кг | 0,45 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 32 | 37 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-11-7 | 20-11-8 |

Продолжение табл. 20-11

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Клапан электропневматический или регулятор манометрический | Воздухоохладитель трехсекционный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,3 | 31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5, | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.5.4 | Насос гидравлический | маш.-ч | - | 0,675 |
| 4 | Материалы |
| Труба стальная водогазопроводная диаметром, мм: |
|  | В320 | 32 | 10 м | 0,05 | - |
| В321 | 50 | 10 м | 0,125 | - |
| В23 | Битум нефтяной | т | - | 0,0001 |
| В223 | Резина листовая | кг | - | 0,04 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | 0,27 |
| В124 | Краска масляная густотертая равная | кг | - | 1,32 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-11-14 | 20-11-15 |

Группа 12. Пневматическая почта

Таблица 20-12

Пневматическая почта

Измеритель - 1 комплект

|  | Станция приемоотправочная для пересылки | Щиток управления, пневматической почты .для |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | грузовых документов | сортировочных листков | пересылки грузовых документов или сортировочных листков |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,5 | 10,3 | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,31 | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | - |
| 4 | Материалы |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,33 | 0,33 | 0,0313 |
| В124 | Краска масляная густотертая разная | кг | 1,63 | 1,63 | 0,08 |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 10(100 мм | кг | - | - | 0,32 |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | - | - | 0,01 |
| В99 | Канифоль | кг | - | - | 0,002 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | - | 0,0022 |
| В10 | Ацетон технический | кг | - | - | 0,0022 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,42 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-12-1 | 20-12-2 | 20-12-3 |

Раздел З. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ И КАБЕЛЬНЫЕ

Группа 21. Устройства электропитающие

Таблица 20-21

Устройства электропитающие

Измеритель - 1 штука

|  | Пункт питающий линейный | Трансформатор типа ОМ, |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый | с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый | дополнительно устанавливаемый на опоре |
|  | на опоре | в металлическом шкафу | на опоре | в металлическом шкафу | железобетонной | деревянной |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,2 | 18,5 | 15,5 | 20,6 | 5,2 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,98 | - | 0,98 | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | 0,98 | - | 0,98 | - | - |
| 4 | Материалы |
|  | В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | 2,08 | 1,26 | 3,76 | 6,8 | 12,96 | 7,28 |
| В215 | Проволока стальная для линий связи | кг | 1,45 | - | 1,6 | - | 0,47 | 0,47 |
| В272 | Сталь полосовая Ст. 0 шириной 50-75 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0006 | - | 0,0009 | - | - | - |
| В280 | Сталь угловая равнобокая Ст. 0 размером 50-75 мм | т | 0,0014 | - | 0,0021 | - | - | - |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | - | 0,04 | - | 0,06 | - | - |
| В170 | Нитроэмаль белая | кг | - | 2,75 | - | 2,75 | - | - |
| В221 | Растворитель | кг | - | 0,27 | - | 0,27 | - | - |
| В546 | Лак битумный | кг | - | 0,15 | - | 0,15 | - | - |
| В31 | Бруски траверсные, пропитанные антисептиком | м3 | - | - | - | - | 0,036 | 0,036 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-21-1 | 20-21-2 | 20-21-3 | 20-21-4 | 20-21-5 | 20-21-6 |

Продолжение табл. 20-21

Измеритель - 1 штука (гр. 7, 8, 9, 10), 1 комплект - 3 фазы (гр. 11), 1 контур (гр. 12)

|  | Подстанция трансформаторная | Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом | Конденсатор статический на | Контур заградительный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | КГП-П-А-1,25 на железобетонной опоре | открытая мачтовая ТМ до 100 кВ на деревянной опоре | ручным | моторным | опоре | на опоре |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 | 23,7 | 26,8 | 23,4 | 16,5 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1,6 | 1,5 | 2,17 | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 2,17 | - |
| 4 | Материалы |
|  | В29 | Бруски обрезные длиной 2-6,5 м | м3 | 0,09 | 0,275 | - | - | - | - |
| В528 | Конструкции (детали, угольники, лестницы и т.д.) для крепления оборудования на опорах | т | 0,027 | 0,055 | - | - | - | - |
| В66 | Доски необрезные III с. толщиной 40 мм | м3 | - | 0,298 | - | - | - | - |
| В26 | Бревна строительные длиной 2,75 м, диаметром 18 см | м3 | - | 0,334 | - | - | - | - |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 0,75 | - | - | - | - |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 100(10 мм | кг | - | 3,62 | - | - | - | - |
| В47 | Гвозди строительные | кг | - | 0,24 | - | - | - | - |
| В215 | Проволока стальная для линий связи | кг | - | - | 0,22 | 0,22 | 1,47 | - |
| В152 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,02 |
| В99 | Канифоль | кг | - | - | - | - | 0,001 | - |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | - | - | - | - | 2,28 | - |
| В237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | - | 0,3 |
| В272 | Сталь полосовая шириной 50-75 мм, толщиной 4-6 мм | т | - | - | - | - | 0,0009 | - |
| В280 | Сталь угловая равнобокая Ст. 0 шириной 50-75 мм | т | - | - | - | - | 0,0021 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-21-7 | 20-21-8 | 20-21-9 | 20-21-10 | 20-21-11 | 20-21-12 |

Группа 22. Муфты и разделки сухие на кабелях

Таблица 20-22

Муфты и разделки сухие на кабелях

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Муфта концевая для кабелей с количеством жил до | Муфта универсальная | Муфта концевая на опоре с установкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 27 | 48 | 61 | концевая | промежуточная | предохранителей и разрядки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 11,3 | 8,2 | 13,4 | 21,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В158 | Кабельная масса МБ-70 или МБ-90 | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 8 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - | - |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| В99 | Канифоль | кг | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | - |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5 мм | кг |
| - | - | - | 0,015 | 0,015 | 0,0001 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | - | - | - | - | 0,027 | 0,027 | - |
| В20 | Бензин | т | - | - | - | - | 0,0002 | 0,0002 | - |
| В191 | Припой ПОС-30 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| В221 | Растворитель | кг | - | - | - | - | - | - | 0,18 |
| В331 | Уголь древесный | т | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
| В408 | Эмаль серебристая (пудра) | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | - | - | - | 0,0011 | 0,0022 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | - | - | - | - | 0,0006 | 0,0013 | - |
| Б10 | Ацетон технический | кг | - | - | - | - | 0,0011 | 0,0022 | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | - | - | - | - | 1,404 | 3,21 |
|  | В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | - | - | - | 0,0041 | 0,0042 | - |
| Б215 | Проволока стальная для линий | кг | - | - | - | - | 0,134 | 0,134 | 1,47 |
| В378 | Шурупы стальные размером 4(16 мм | кг | - | - | - | - | 0,0012 | 0,0012 | - |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | - | - | - | - | - | - | 2,28 |
| В272 | Сталь полосовая шириной 50-75 мм, толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,0009 |
| В280 | Сталь угловая равнобокая шириной 50-75 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,0021 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-22-1 | 20-22-2 | 20-22-3 | 20-22-4 | 20-22-5 | 20-22-6 | 20-22-7 |

Продолжение табл. 20-22

Измеритель-1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Муфта разветвительная, количество направлений до | Муфта соединительная полиэтиленовая для кабеля с количеством жил до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 27 | 48 | 61 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,7 | 30 | 43,3 | 8,2 | 11,3 | 14,4 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В158 | Масса кабельная изолирующая МБ-70 и МБ-90 | кг | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,006 | 0,015 | 0,029 | 0,037 |
| В20 | Бензин | т | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | - | - | - | - |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,025 | 0,03 | 0,037 | 0,048 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | П,024 | 0,024 | 0,024 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13-16 мм | м3 |
|  | - | - | - |
| В99 | Канифоль | кг |
|  | - | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | - | - | 0,012 | 0,027 | 0,048 | 0,061 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,0002 | 0,0003 | 0,0007 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,082 | 0,082 | 0,082 | - | - | - | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. |
| - | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-22-6 | 20-22-9 | 20-22-10 | 20-22-11 | 20-22-12 | 20-22-13 | 20-22-14 |

Окончание табл. 20-22

| Шифр |
| --- |
| Единица | Разделка сухая кабеля с количеством жил до | Стойка кабельная |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 12 | 27 | 48 | 61 | концевая | промежуточная |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 4,1 | 7,2 | 8,2 | 4,1 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В158 | Масса кабельная изолирующая МБ-70 и МБ-90 | кг | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | - | - | - | - | 0,015 | 0,03 |
| В20 | Бензин | т | - | - | - | - | - | - |
| В215 | Проволока стальная | кг | - | - | - | - | 0,2266 | 0,02526 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13-16 мм | м3 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | - | - |
| В99 | Канифоль | кг | - | - | - | - | - | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | - | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000184 | 0,000184 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000116 | 0,000116 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000184 | 0,000184 |
| В546 | Лак битумный | кг | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | - | - | - | - | 0,404 | 0,404 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-22-15 | 20-22-16 | 20-22-17 | 20-22-18 | 20-22-19 | 20-22-20 |

Группа 23. Ящики кабельные

Таблица 20-23

Ящики кабельные

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Ящик кабельный на деревянной опоре, количество разрядников до | Ящик кабельный на железобетонной опоре, количество разрядников до | Труба защитная для кабельного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 24 | 32 | 10 | 24 | 32 | ящика (удлинение) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 20,6 | 27,8 | 13,4 | 23,7 | 28,8 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,000184 | 0,000184 | 0,002 | 0,002 | 0,0044 | 0,0044 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,000116 | 0,000116 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0027 | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,000184 | 0,000184 | 0,002 | 0,002 | 0,0044 | 0,0044 | - |
| В321 | Трубы сварные газовые диаметром условного прохода 40 мм | 10 м |
|  | - | - | - | - | 0,32 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 3 мм | кг | - | - | - | - | - | - | 0,61 |
| В215 | Проволока стальная для линий связи | кг | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - |
| В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 100(10 мм | кг | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | - |
| В47 | Гвозди строительные | кг | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | - |
| В792 | Скоба строительная | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |
| В590 | Наконечник для провода обливной | 10 шт. | 1,03 | 4,8 | 6,4 | 1,03 | 4,8 | 6,4 | - |
| В379 | Шурупы стальные размером 3,5(30 мм | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,032 | 0,176 | 0,24 | 0,032 | 0,176 | 0,24 | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| В99 | Канифоль | кг | 0,008 | 0,044 | 0,06 | 0,008 | 0,044 | 0,06 | - |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,24 | 0,32 | 0,1 | 0,24 | 0,32 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,052 | 0,25 | 0,33 | 0,07 | 0,25 | 0,33 | 0,02 |
| В158 | Кабельная масса МБ-70 | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| В69 | Доски обрезные III с. толщиной 13 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| В25 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-23-1 | 20-23-2 | 20-23-3 | 20-23-4 | 20-23-5 | 20-23-6 | 20-23-7 |

Группа 24. Защита кабелей от коррозии блуждающими токами

Таблица 20-24

Защита кабелей от коррозии блуждающими токами

Измеритель - 1 точка (гр. 1, 2, 3), 1 кабель (гр. 4), 1 штука (гр. 5)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Защита катодная в релейном шкафу или | Дренаж электрический | Точка контрольная для измерений блуждающих токов | Изоляция муфт трансформаторных ящиков, стрелочных приводов, колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | путевом ящике |
| 2 кабеля в траншее | на каждый последующий кабель к норме РСН 20-24-4 | подключения для освещения монтеров пути от попадания тяговых токов в кабель |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 2,1 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,00037 | - | - | - | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,00023 | - | - | - | - |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00037 | - | - | - | - |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 7,208 | 2,828 | - | - | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,0162 | 0,0007 | - | - | - |
| В192 | Припой ПОС-40 | кг | 0,18 | 0,18 | - | - | - |
| В158 | Мастика битумная изоляционная | кг | - | - | 1,63 | 1,4 | 1,63 |
| В191 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | - | - | 0,014 | 0,011 | 0,014 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | 0,02 | - | 0,02 |
| В218 | Проволока стальная | кг | 0,1 | 0,1 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | - | - | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
| В20 | Бензин | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,04 | - | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-24-1 | 20-24-2 | 20-24-3 | 80-24-4 | 20-24-5 |

Группа 25. Заземление

Таблица 20-25

Заземление

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Заземление |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | низковольтное с одним | высоковольтное с двумя | релейных шкафов или светофоров на мачтах |
|  | электродом | электродами | металлических | железобетонных |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В52 | Глухарь (винт по дереву) размером 100(10 мм | кг | - | - | - | 0,0096 |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | - | - | - | 0,066 |
| В325 | Трубы стальные сварные газовые диаметром условного прохода 25 мм на стальных муфтах | м | - | - | - | 0,0042 |
| В693 | Хомутик для трубы | шт. | - | - | - | 0,12 |
| В743 | Рукав резинотканевый | м | - | - | - | 0,06 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0,0036 |
| В650 | Скоба проволочные |
| 0,1 | 0,3 | - | - |
| В251 | Сталь круглая диаметром 12 мм | т | - | - | 0,0021 | 0,0024 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 5 мм | кг | - | - | 0,062 | - |
| В98 | Канат спиральный ТКI-19 диаметром,; 16 мм | 10 м | - | - | - | 0,22 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-25-1 | 20-25-2 | 20-25-3 | 20-25-4 |

Группа 26. Аппаратура тоннельной сигнализации

Таблица 20-26

Аппаратура тоннельной сигнализации

Измеритель - 1 ввод одного тоннеля (гр. 1), 1 комплект (гр. 2, 3, 4)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Ввод кабеля с пола на | Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | стену тоннеля | с одним гудком | с двумя гудками | с кнопкой управления |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,8 | 14,4 | 20,6 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0632 | 0,0525 | 0,0737 | 0,0525 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,0058 | 0,0048 | 0,0068 | 0,0048 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная (2 шт.) | маш.-ч | 0,0316 | 0,0263 | 0,0369 | 0,0263 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,0129 | 0,0107 | 0,015 | 0,0107 |
| 3.2.5 | Тепловоз | маш.-ч | 0,0129 | 0,0107 | 0,015 | 0,0107 |
| 4 | Материалы |
|  | В270 | Сталь полосовая шириной 40 мм, толщиной 5 мм | т | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| В590 | Наконечники латунные | 10 шт. | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| В186 | Цемент | кг | 2 | 2,4 | 3,2 | 2,8 |
| В546 | Лак битумный | кг | - | 0,246 | 0,328 | 0,164 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | 0,01 | 0,016 | 0,007 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-26-1 | 20-26-2 | 20-26-3 | 20-26-4 |

Раздел 4. ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА, МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

Группа 31. Электрожезловая система

Таблица 20-31

Электрожезловая система

Измеритель - 1 комплект

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Пункт оконечный о электрожезловым аппаратом | Пункт промежуточный с двумя электрожезловыми аппаратами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,3 | 13,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В378 | Шурупы стальные размером 4(15 мм | кг | 0,04 | 0,04 |
| В378 | То же размером 4(30 мм | кг | 0,06 | 0,06 |
| В378 | То же размером 6(65 мм | кг | 0,63 | 0,63 |
| В75 | Доски обрезные III с. толщиной 30 мм | м3 | 0,013 | 0,013 |
| В192 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-40 | кг | 0,25 | 0,5 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0,02 | 0,02 |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой | кг | 0,0003 | 0,0003 |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 4-6 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,05 | 0,1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-31-1 | 20-31-2 |

Группа 32. Маршрутно-контрольные устройства

Таблица 20-32

Маршрутно-контрольные устройства

Измеритель - 1 место

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Аппарат маршрутно-контрольных устройств (или стрелочный централизатор) |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники латунные диаметром 6 мм | 10 шт. | 5,6 |
| В416 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,14 |
| В378 | Шурупы стальные размером 5(30 мм | кг | 0,015 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная диаметром 4 мм | кг | 0,001 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,000092 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,000058 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,00002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-2-1 |

Продолжение табл. 20-32

Измеритель - 1 штука (гр. 2), 1 комплект (гр. 3, 4), 1 место (гр. 5)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с количеством замков | Замок контрольный на аппарате и устанавливаемый дополнительно комплект из двух замков | Ящик зависимости аппарата маршрутно-контрольных устройств, изменение схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одним | двумя |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 7,2 | 5,2 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В378 | Болты строительные | кг | - | - | 0,006 | - |
| В25 | Болты строительные с шестигранной головкой с гайками и шайбами | кг | - | - | 0,4 | - |
| В215 | Проволока стальная оцинкованная | кг | 0,009 | 0,009 | - | - |
| В237 | Скоба строительная | кг | 1,01 | 2,02 | - | - |
| В124 | Краска масляная густотертая, охра | кг | 0,02 | 0,04 | 0,04 | - |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,000058 |
| В546 | Лак битумный | кг | - | - | - | 0,083 |
| В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | - | - | - | 0,000092 |
| В10 | Ацетон технический | кг |
| - | - | 0,000092 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,02 | 0,024 | 0,004 | 0,011 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-32-2 | 20-32-3 | 20-32-4 | 20-32-5 |

Группа 33. Полуавтоматическая блокировка

Таблица 20-33

Полуавтоматическая блокировка

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Пульт-статив релейный полуавтоматической блокировки для участков с устройствами |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ключевой зависимости | маршрутно-контрольными |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,6 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В19 | Белила цинковые тертые МА-011 | кг | 0,0064 | 0,0042 |
| В174 | Олифа "Оксоль" | кг | 0,004 | 0,0026 |
| В10 | Ацетон технический | кг | 0,0064 | 0,0042 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,35 | 0,3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-33-1 | 20-33-2 |

ОТДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В ШАХТАХ И МЕТРОПОЛИТЕНАХ

Вводные указания

1. В РСН не учтены затраты на пробивку мелких отверстий.

2. В РСН не учтены затраты на спуск оборудования и материальных ресурсов в шахту, а такие перемещение по горным выработкам к месту монтажа.

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Группа 201. Стволовая сигнализация

Таблица 20-201

Стволовая сигнализация

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Блок питания колонок горизонта БПКГ-2 машинного отделения БПКМ-1 | Блок управления взрывоопасный БУВ-4 | Выключатель сигнальный ручной взрывобезопасный ВСР.1.IМ, ВСР-2.IМ, пост кнопочный помощника стволового ПКСП-1 | Муфта тройниковая ТМС-1 | Пнтатель искробезопасный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 6,75 | 8,81 | 3,66 | 6,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 1,14 | 0,7 | 0,8 | - | 1,61 |
| 4 | Материалы |
| В24 | Болты с гайками с полукруглой головкой | кг | 2,6 | 1,4 | 2,4 | - | 1 |
| В183 | Поковки-скобы из листовой стали | кг | 1,5 | 1,5 | 1,1 | - | - |
| В20 | Бензин | т | - | - | 0,0005 | - | 0,0005 |
| В279 | Сталь угловая равнобокая шириной 36 мм | т | - | - | - | - | 0,005 |
| В280 | То же размером 50 мм | т | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,132 | 0,019 | 0,01 | 0,004 | 0,012 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-201-1 | 20-201-2 | 20-201-3 | 20-201-4 | 20-201-5 |

Продолжение табл. 20-201

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Прибор электрической блокировки ЛЭБ-1 | Приемопередатчик приемного сосуда ППС-1 | Пульт сигнализации ПСЛ-1 | Пульт разгрузочной площадки ПРП-1, пульт управления связью машиниста ПУСМ-2 | Сигнализатор звуковой взрывобезопасный СВ-1, СВ-2, сирена сигнализации ПВСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,81 | 37,6 | 8,2 | 4,69 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,8 | 1,71 | 3,0 | 0,91 | 0,32 |
| 4 | Материалы |
| В24 | Болты с гайками и полукруглой головкой | кг | 2,4 | 2 | 2 | - | 0,4 |
| В183 | Поковки-скобы из листовой стали | кг | 1,1 | - | - | - | 1,3 |
| В20 | Бензин | т | 0,0005 | - | 0,0005 | - | 0,0004 |
| В279 | Сталь угловая равнобокая шириной 36 мм | т | - | 0,005 | - | 0,005 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,052 | 0,004 | 0,075 | 0,025 | 0,01 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-201-6 | 20-201-7 | 20-201-8 | 20-01-9 | 20-201-10 |

Продолжение табл. 20-201

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Табло световое СТЭС-2, Т-4, Т-4С, Т-4М | Устройство автоматического переключения УАП-1 | Устройство ввода и вывода информации. Рукоятчик УВ, ВИР-1, УВВНМ-1 | Шкаф машинного отделения, приемной площадки, реле искробезопасное | Элемент чувствительный герконовый Э4Г-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,66 | 5,72 | 7,78 | 8,81 | 5,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | - | - | - | 0,8 | - |
| 4 | Материалы |
| В24 | Болты с гайками и полукруглой головкой | кг | 0,4 | 0,4 | - | 2,5 | 0,4 |
| В183 | Поковки-скобы из листовой стали | кг | 1,3 | 1,1 | - | - | 1,1 |
| В20 | Бензин | т | 0,0004 | 0,0005 | - | 0,0005 | 0,0005 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | - | 0,04 | - | - |
| В279 | Сталь угловая равнобокая шириной 36 мм | т | - | - | - | 0,015 | - |
| В401 | Эмаль | кг | - | - | - | 0,05 | - |
| В392 | Электроды | кг | - | - | - | 1 |
|  | 5 | Масса оборудования | т | 0,015 | 0,015 | 0,05 | 0,14 | 0,022 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-201-11 | 20-201-12 | 20-201-13 | 20-201-14 | 20-201-15 |

Группа 202. Сигнализация, централизация и блокировка

Таблица 20-202

Сигнализация, централизация и блокировка

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Привод моторный стрелочный ПМС-4 | Пускатель ПРА-2 | Стрелка автоматическая с пружинным возвратом остряков с демпфером и конечным выключателем | Светофор двухзначный шахтный | Указатель сигнальный световой ССУ-2 | Блок управления маршрутами БАУМ-1 | Блок управления стрелками БАУС | Антенна А-1 | Аппарат приема сигналов информации управления АПСИ, АПСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 9,3 | 21,6 | 5,2 | 4,1 | 364 | 328 | 3,66 | 8,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 12,72 | 12,72 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Материалы |
| В24 | Болты с гайками и полу круглой головкой | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,44 | 4,84 | 2 | 2 |
| В285 | Сталь швеллерная № 14 | т | - | 0,004 | - | - | - | 0,004 | - | - | - |
|  | Сталь угловая размером, мм: |
| В280 | 50 | т | 0,012 | - | - | - | - | - | 0,004 | - | - |
| В279 | 36 | т | - | - | 0,0005 | 0,0005 | - | 1,355 | 0,875 | - | - |
| В271 | Сталь полосовая шириной 22-45 мм, толщиной 6-9 мм | т |
| 0,001 | 0,001 | - | 0,001 |
|  | Сталь круглая, диаметр, мм: |
| В252 | 16 | т | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 |
| В247 | 6 | т | - | - | - | - | - | 0,015 | 0,01 | - | - |
|  | Труба стальная водогазопроводная, диаметр, мм: |
| В320 | 25,32 | 10 м | - | - | - | - | 0,05 | 0,54 | 0,39 | - | 0,04 |
| В321 | 38,50 | 10 м | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| В147 | Лист медный | кг | - | - | - | - | - | 110 | 60 | - | - |
| В272 | Сталь полосовая шириной 50-75 мм, толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | - | - | 0,0828 | 0,0584 | - | - |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | - | - | - | - | - | 19,4 | 16,6 | - | - |
| В141 | Лента стальная | кг | - | - | - | - | - | 11,6 | 10 | - | - |
| В81 | Дюбели | 10 шт. | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | - |
| В183 | Поковки-скобы | кг | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,4 | - | - |
| В401 | Эмаль | кг | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,1 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,11 | 0,14 | 0,05 | 0,024 | 0,015 | 0,16 | 0,16 | 0,002 | 0,09 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-202-1 | 20-202-2 | 20-202-3 | 20-202-4 | 20-202-5 | 20-202-6 | 20-202-7 | 20-202-8 | 20-202-9 |

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ

Таблица 20-301

Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в метрополитенах

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Автостоп электромеханический ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в | Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные | Аппарат курбельный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тоннеле | шпалы с промывкой | в тоннеле | на поверхности |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,7 | 19,6 | 11,3 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,212 | 0,046 | 0,046 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,115 | 0,106 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,115 | 0,106 | 0,023 | 0,023 |
| 4 | Материалы |
|  | В355 | Цемент | кг | 15 | 30 | 50 | 18 |
| В63 | Доски необрезные IV с. толщиной 13-16 мм | м3 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| В47 | Гвозди строительные | кг | 0,014 | 0,028 | 0,03 | 0,014 |
| В436 | Болты с шестигранной головкой диаметром 20 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 |
| В377 | Шурупы путевые | кг | 3,2 | 3,2 | - | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | - | - | 0,004 | 0,004 |
| В19 | Белила цинковые | кг | 0,033 | 0,033 | - | - |
| В173 | Олифа натуральная | кг | 0,0066 | 0,0066 | - | - |
| В606 | Проволока вязальная диаметром 1,5 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,0209 | 0,0209 |
| В218 | Проволока стальная диаметром 1,5 мм | кг | - | - | 0,0082 | 0,0082 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,003 | 0,003 | 0,0096 | 0,0096 |
| В415 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| В392 | Электроды Э-42 | кг | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| В372 | Шпагат | кг | - | - | 0,005 | 0,005 |
| В270 | Сталь полосовая шириной 25 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| В546 | Лак битумный № 66 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,17 | 0,17 |
| В239 | Солидол | кг | - | - | 0,02 | 0,02 |
| В109 | Керосин | кг | - | - | 0,000003 | 0,000003 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,22 | 0,195 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-301-1 | 20-301-2 | 20-301-3 | 20-301-4 |

Продолжение табл. 20-301

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Привод стрелочный на стрелке СП-6 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | в тоннеле | на поверхности |
|  | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38 | 34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,294 | 0,294 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,35 | 0,35 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,147 | 0,147 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,147 | 0,147 |
| 4 | Материалы |
|  | В109 | Керосин | кг | 0,00021 | 0,00031 |
| В239 | Солидол | кг | 0,07 | 0,07 |
| В436 | Болты с шестигранной головкой диаметром 20 мм | т | 0,002 | 0,002 |
| В606 | Проволока вязальная диаметром 1,6 мм | кг | 0,12 | 0,12 |
| В607 | То же диаметром 4 мм | кг | 1,46 | 1,46 |
| В377 | Шурупы путевые | кг | 1,5 | 1,5 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 4 | 4 |
| В192 | Припой ПОС-40 | кг | 0,09 | 0,09 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,01 | 0,01 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0,003 | 0,003 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,008 | 0,008 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,65 | 0,65 |
| В19 | Белила цинковые | кг | 0,033 | 0,033 |
| В174 | Олифа натуральная | кг | 0,0066 | 0,0066 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-301-5 | 20-301-6 |

Продолжение табл. 20-301

Измеритель - 1 штука (гр. 7, 8), 1 комплект (гр. 9, 10)

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дроссель стыковой одиночный на металлическом основании ДТМ-0.17 | Установка дроссельная двух стыковых дросселей на металлическом основании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в тоннеле | на поверхности | в тоннеле | на поверхности |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35 | 33 | 54 | 45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 3.2.3. | Автомобиль | маш.-ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 4 | Материалы |
| Болты с шестигранной головкой диаметром, мм; |
|  | В426 | 8 | т | 0,0046 | 0,0046 | 0,0063 | 0,0063 |
| В436 | 20 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| В239 | Солидол | кг | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,024 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| В377 | Шурупы путевые | кг | 0,108 | 0,158 | 0,108 | 0,158 |
| В641 | Скоба | 100 шт. | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| В31 | Брус деревянный | м3 | 0,006 | 0,024 | 0,006 | 0,024 |
| В542 | Краска масляная для внутренних работ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| В109 | Керосин | кг | 0,0000033 | 0,0000033 | 0,0000033 | 0,0000033 |
| В192 | Припой ПОС-40 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| В99 | Канифоль | кг | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,008 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0072 |
| В392 | Электроды Э-42 | кг | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| В606 | Проволока вязальная диаметром 1,5 мм | кг | 0,007 | 0,007 | 0,014 | 0,014 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| В140 | Лента поливиниловая | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| В21 | Бензин-растворитель | т | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| В415 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,196 | 0,196 | 0,66 | 0,66 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-301-7 | 20-301-8 | 20-01-9 | 20-301-10 |

Продолжение табл.20-301

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа "Метро" | Светофор на металлическом основании без дросселей в тоннеле | Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа "Метро" в тоннеле | Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,5 | 17,5 | 8,2 | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.7.13 | Дрель электрическая | маш,-ч | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | Материалы |
| Болты с шестигранной головкой диаметром, мм: |
|  | В426 | 6 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| В428 | 8 | т | 0,0005 | 0,0005 | - | - |
| В431 | 12 | т | - | - | 0,0010 | 0,0002 |
| В435 | 20, длина 40-45 мм | т | - | - | - | 0,001 |
| В436 | 20, .длина 65 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
| В355 | Цемент | кг | 20 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| В546 | Лак битумный № 66 | кг | 1,5 | 1,5 | - | - |
| В272 | Сталь полосовая шириной 50 мм, толщиной 4 мм | т | - | 0,006 | - | - |
| В444 | Винты диаметром 5 мм | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Доски необрезные толщиной 19 мм, сорт: |
|  | В62 | III | м3 | - | - | 0,001 | 0,001 |
| В63 | IV | м3 | 0,002 | 0,002 | - | - |
|  | Проволока вязальная диаметром, мм: |
|  | 3607 | 2,5 | кг | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,02 |
| В606 | 1,5 | кг | 0,007 | 0,007 | - | 0,007 |
| В458 | Гайки диаметром 12 мм | кг | - | - | 0,4 | - |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 |
| В21 | Бензин | т | 0,000006 | 0,000006 | - | 0,000006 |
| В415 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| В392 | Электроды Э-42 | кг | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| В270 | Сталь полосовая шириной 25 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| В171 | Нитроэмаль | кг | 0,62 | 0,62 | 0,36 | 0,4 |
| В222 | Растворитель | кг | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0,57 | 0,57 | - | 0,26 |
| В109 | Керосин | кг | 0,00002 | 0,00002 | 0,000005 | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,033 | 0,033 | 0,025 | 0,033 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-301-11 | 20-301-12 | 20-301-13 | 20-301-14 |

Продолжение табл. 20-301

Измеритель - 1 штука

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Коробка групповая 20-клеммная, в тоннеле | Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля, в тоннеле | Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитенов | Прибор фотоэлектрический контроля скорости в тоннеле | Ящик трансформаторный с металлическим основанием, в тоннеле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 19,6 | 10,3 | 30 | 18,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,022 | 0,322 | 0,92 | 0,0736 | 0,0552 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.3.1 | Комплект оборудования для дуговой сварки | маш.-ч | 0,43 | 0,24 | 0,59 | 0,24 | - |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,0011 | 0,161 | 0,46 | 0,0368 | 0,0276 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,0011 | 0,161 | 0,46 | 0,0368 | 0,0276 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | 0,3 | - | - | - |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | - | - | - | 1,1 | - |
| 4 | Материалы |
| В31 | Брус | м3 | - | - | - | - | 0,006 |
| В590 | Наконечники для проводов | 10 шт. | - | - | - | - | 3,2 |
| В378 | Шурупы | кг | - | - | - | - | 0,04 |
| В392 | Электроды Э-42 | кг | 0,16 | 0,043 | 0,043 | 0,215 | - |
| В415 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0,0409 | 0,0019 |
|  | Болты с шестигранной головкой диаметром, мм: |
| В426 | 8 | т | - | - | - | 0,0002 | 0,0001 |
| В431 | 12 | т | 0,0003 | 0,0008 | - | 0,0006 | 0,0003 |
| В435 | 20 | т | - | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Проволока вязальная диаметром, мм: |
| В606 | 1.5 | кг | 0,03 | - | - | - | - |
| В607 | 4 | кг | - | - | - | - | 0,232 |
| В140 | Лента полихлорвиниловая | кг | 0,036 | - | - | 0,006 | 0,023 |
| В372 | Шпагат | кг | 0,01 | - | - | - | - |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,013 | - | - | - | 0,01 |
| В19 | Белила цинковые | кг | 0,022 | 0,018 | - | 1,1 | 0,055 |
| В173 | Олифа натуральная | кг | 0,0044 | 0,0048 | - | 0,22 | 0,011 |
| В171 | Нитроэмаль | кг | 0,22 | 0,22 | - | - | - |
| В222 | Растворитель | кг | 0,02 | 0,16 | - | - | - |
| В109 | Керосин | кг | 0,000004 | 0,000024 | 0,00033 | 0,000008 | 0,000003 |
| В355 | Цемент | кг | - | 4 | 1 | „ | 4 |
| В251 | Сталь круглая диаметром 12 мм | т | - | 0,0024 | 0,0024 | 0,0034 | 0,0024 |
| В332 | Уголь каменный | т | - | 0,0032 | 0,0032 | „ | 0,0032 |
| В270 | Сталь полосовая шириной 25 мм, толщиной 4 мм | т |
| 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | В41 | Вазелин технический | кг | - | - | 0,04 | - |
|  | В222 | Растворитель | кг | 0,02 | 0,16 | - | - |
|  | В546 | Лак битумный | кг | - | 0,17 | 0,17 | - | 0,17 |
| В708 | Шплинт проволочный диаметром 2,5 мм | кг | - | - | 0,022 | - | - |
| В709 | То же диаметром 10 мм | кг | - | - | 0,04 | - | - |
| В447 | Винты | кг | - | - | 0,2 | - | - |
| В359 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | - | - | 0,05 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,002 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 20-301-15 | 20-301-16 | 20-301-17 | 20-301-18 | 20-301-19 |

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Выключатели блокировочные.

2. Выравниватели.

3. Гарнитуры и замыкатели стрелочные.

4. Гарнитуры стрелочные контрольных замков.

5. Замки с ключами для запирания релейных шкафов, ящиков и сигналов.

6. Знаки номерные и литерные.

7. Изоляторы штыревые низковольтные.

8. Кабеля и провода всех марок и сечений, кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование.

9. Клеммы всех типов.

10. Кожухи защитные к стрелочным замкам и блокировочным выключателям.

11. Кожухи к путевым сопротивлениям.

12. Конденсаторы и блоки конденсаторные до 100 В.

13. Контакты трущиеся.

14. Коробки групповые, дроссельные и сигнальные.

15. Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам.

16. Кронштейны курбельных аппаратов, сигнальных коробок и светофорные типа "Метро".

17. Лампочки осветительные и сигнальные.

18. Мачты металлические светофорные типа "Метро".

19. Муфты и стойки кабельные.

20. Основания бетонные под муфты, ящики трансформаторные, дроссель-трансформаторы, релейные и батарейные шкафы.

21. Основания металлические под дроссели, светофоры и блокировочные выключатели.

22. Основания под релейные и силовые шкафы типа "Метро".

23. Перчатки дроссельные.

24. Предохранители для напряжения до 1 кВ или на ток до 400 А.

25. Пульки к штепселям рельсовым. ,

26. Разрядники с цоколями РВН-250, РА-350 и Р-460.

27. Решетки предохранительные.

28. Рубильники и переключатели на ток до 400 А.

29. Сдвоенные брусья (рамы) к разъединителям.

30. Стеллажи релейные всех типов.

31. Трос медный.

32. Трубы стальные, кроме нормы РСН 20-33-7.

33. Шины и прокат цветных металлов.

34. Штепсели рельсовые.

35. Щиты промежуточные, стрелочных предохранителей и фидерные.

36. Шкафы и ящики бетонные для аккумуляторов.

37. Фундаменты под светофоры, маневровые колонки и релейные будки.

38. Электроды для заземления, кроме норм РСН с 20-25-1 по 20-25-4.

39. Элементы с твердым покрытием.