ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

ОГНЕТУШИТЕЛИ, УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ГОСТ 28130-89

(СТ СЭВ 6301-88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Пожарная техника

ОГНЕТУШИТЕЛИ, УСТАНОВКИ ПОЖАРО-	ГОСТ

ТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 	 28130-89

Обозначения условные графические 	(СТ СЭВ

Fire. engineering. Fire extinguishers, 	 6301-88)

fire extinguishing systems and fire alarm

systems. Graphical conventional signs.

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения огнетушителей, установок пожаротушения и пожарной сигнализации, применяемые для их изображения в документации.

Настоящий стандарт не устанавливает условных графических обозначении судового противопожарного оборудования.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные геометрические формы символов допускается конкретизировать дополнительными элементами символов по п. 2.2.

На чертежах, планах, иллюстрациях и в другой документации используют основные геометрические формы и конкретизированные символы.

1.2. Для более полной технической характеристики символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

1.3. Размеры символов стандарт не устанавливает. Они должны соответствовать масштабу или размеру чертежей, планов, иллюстраций и другой документации.

Символы, приведенные в одном документе (на чертеже, плане, иллюстрации и т. д.), должны быть выполнены в одном масштабе.

1.4. В одном документе символы 2.2; 2.3; 2.5; 2.8; 3.2 должны быть выполнены в одном н том же графическом исполнении.

1.5. Символы, использующие дополнительные цифровые, буквенные н буквенно-цифровые обозначения в соответствии с требованием п. 1.2, должны быть объяснены в обозначениях к чертежу, плану, иллюстрации и т. д.

1.6. На планах эвакуации значения всех использованных символов должны быть объяснены в обозначении, в другой документации - при необходимости

2. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Основные графические формы символов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Символ |
| --- | --- |
| 1.1. Переносный огнетушитель |  |
| 1.2. Передвижной огнетушитель |  |

1.3. Стационарная установка пожаротушения

| Общая защита помещения |  |
| --- | --- |

1.4. Стационарная установка пожаротушения

| Локальная защита |  |
| --- | --- |
| 1.5. Пожарный трубопровод |  |
| 1.6. Различное пожарное оборудование |  |
| 1.7. Приемно-контрольный прибор |  |
| 1.8. Точечный извещатель |  |
| 1.9. Линейный извещатель |  |
| 1.10. Пожарный оповещатель |  |
| 1.11. Естественная вентиляция |  |
| 1.12. Подпор воздуха (противодымная защита) |  |
| 1.13. Зона или помещение повышенной опасности |  |

2.2. Дополнительные элементы символов (включаемые в основные формы) приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Символ |
| --- | --- |
| 2.1. Вода |  |
| 2.2. Пена пенный раствор |  |
| 2.3. Вода с добавками* |  |
| 2.4. ВС-порошок** |  |
| 2.5. АВС порошок** |  |
| 2.6. Прочий порошок |  |
| 2.7. Хладон |  |
| 2.8. Двуокись углерода (СО2) |  |
| 2.9. Водяной пар |  |
| 2.10. Газы прочие |  |
| 2.11. Сухой (пригодный для заполнения огнетутащим веществом) |  |
| 2.12. Клапан |  |
| 2.13. Ручное управление (пуск) |  |
| 2.14. Выпуск |  |
| 2.15. Впуск |  |
| 2.16. Тепло |  |
| 2.17. Дым |  |
| 2.18. Пламя |  |
| 2.19. Взрывоопасный газ |  |
| 2.20. Звонок, колокол |  |
| 2.21. Сирена, гудок |  |
| 2.22. Громкоговоритель |  |
| 2.23. Телефон |  |
| 2.24. Световая сигнализация |  |
| 2.25. Горючие материалы |  |
| 2.26. Окислители |  |
| 2.27. Взрывоопасные материалы |  |

* Определяют в обозначениях к плану.

** Обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 27331

2.3. Символы, применяемые самостоятельно, приведены в табл. 3 (не применяют в комбинации с основными формами и дополнительными элементами символов).

Таблица 3

| Наименование | Символ |
| --- | --- |
| 3.1. Ведро для воды |  |
| 3.2. Ведро для песка |  |
| 3.3. Путь эвакуации, направление следования |  |
| 3.4. Путь эвакуации, выход |  |

2.4. Примеры конкретизированных символов приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Символ |
| --- | --- |
| 4.1. Переносный водный огнетушитель |  |
| 4.2. Переносный АВС-порошковый огнетушитель |  |
| 4.3. Переносный СО2-огнетушитель |  |
| 4.4. Передвижной ВС-порошковый огнетушитель |  |
| 4.6. Установка пенного пожаротушения (общая защита помещения) |  |
| 4.7. Установка водяного пожаротушения (локальная защита) |  |
| 4.7. Установка водяного пожаротушения с ручным пуском (общая защита помещения) |  |
| 4.8. Сухотрубный стояк, впуск без клапана |  |
| 4.9. Водозаполненный стояк, выпуск с клапаном |  |
| 4.10. Водокольцевая катушка со стволом |  |
| 4.11. Дымовой извещатель (точечный) |  |
| 4.12. Газовый извещатель (точечный) |  |
| 4.13. Телефон |  |
| 4.14. Тепловой извещатель (линейный) |  |
| 4.15. Оповещатель-сирена |  |
| 4.16. Ручное управление естественной вентиляцией |  |
| 4.17. Приемно-контрольный прибор со звуковой и световой сигнализацией |  |
| 4.18. Помещение со взрывоопасными материалами |  |

Примечание. Представленные в табл. 4 комбинации основных графических форм символов и дополнительных элементов символов не устанавливают исчерпывающего перечня возможных сочетаний, допускается изменять их или дополнять в соответствии с потребностью.

2.5. Пример применения условных графических обозначении на плане противопожарной защиты объекта приведен в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

Пример плана противопожарной защиты объекта

Обозначения:

- водокольцевая катушка со столом;

- сухотрубный стояк, выпуск с клапаном;

- водный огнетушитель;

- C02-огнетушитель;

- хладоновый огнетушитель;

- пожарная вентиляция;

- пожарная вентиляция, ручное управление;

- установка хладонового пожаротушения;

- установка СО2-пожаротушения;

- установка пожаротушения с ручным пуском;

- установка АВС-порошкового пожаротушения (локальная защита);

- пожарный оповещатель-сирена;

- ручной извещатель;

- дымовой извещатель;

- подъемник.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.89 № 1144 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6301-88 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90

3. Срок проверки - 1994 г., периодичность проверки - 5 лет

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 6790- -86 в части огнетушителей.

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 37331-87 | 2.2 |