Утвержден Главным управлением

вневедомственной охраны

МВД Российской Федерации

19 июля 1996 г.

ПЕРЕЧНИ

технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации( разрешенных к применению( и технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности( рекомендованных к применению( на объектах различной формы собственности на территории России

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации( разрешенных к применению в 1996 году на охраняемых объектах различной формы собственности и квартирах или подлежащих передаче под охрану подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел на территории России *

Перечень технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации содержат достаточно широкую гамму приборов( с помощью которых можно обеспечить охрану любых категорий объектов и квартир граждан. По всем этим изделиям Главное управление вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России проделана следующая работа

согласованы технические условия( куда включены требования( превышающие по ряду изделий общепринятые нормативы стандартов(

проведены все виды испытаний( в т.ч. эксплуатационные в подразделениях вневедомственной охраны и обязательные (в соответствии с постановлением Госстандарта России № 2 от 20 мая 1992 г.) в Центре сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации ГУВО МВД России(

осуществляется постоянный контроль за качеством их серийного производства и авторский контроль за вносимыми схемными( конструктивными и программными изменениями(

проводится оптимизация по функционально-стоимостным и номенклатурным показателям(

отслеживается и поддерживается среднерыночный уровень цен.

В силу указанных причин на объектах и квартирах граждан( охраняемых по договорам с подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел на территории России( разрешается использовать при оборудовании вновь объектов и квартир( а также после ремонта ТСО в течении срока его службы только те технические средства охраны( которые указаны в прилагаемом Перечне. Это является гарантией качества( высокого уровня потребительских свойств и надежной охраны.

В случае( если на этих объектах используются технические средства охраны( не вошедшие в Перечень( и по их вине будут допущены кражи( возгорания( причинен материальный ущерб или предъявлены претензии от служб телефонной связи или радиоконтроля к такой аппаратуре( персональную ответственность за их использование несут лица( принявшие решение о применении указанной техники.

Одновременно информируем( что получение только сертификатов (свидетельств)( выданных ЦСА ОПС ГУВО МВД России( не является достаточным основанием для включения в Перечень разрешенных к применению технических средств( поскольку для этого должны выполняться все вышеуказанные организационно-технические мероприятия по формированию технического уровня изделия( качеству его производства и отслеживанию конъюнктуры рынка.

Изменения в данный Перечень готовятся ГУВО МВД России и Всероссийским техническим советом «Охрана».

Более подробную информацию о Перечне( как инструменте единой технической политики( проводимой ГУВО МВД России и особенностях его формирования можно прочитать в журналах «Техника охраны» №№ 2(3)-95( 1(4)-96( 2(5)-96.

_____________

* На других объектах возможно применение других средств ОПС в соответствии с действующим законодательством.

Технические средства охранной сигнализации( входящие в Перечень технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации( разрешенных к применению в 1996 г. на объектах различных форм собственности на территории России

Извещатели для помещений

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защита дверей( оконных рам | Магнитоконтактные |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| ИО 102-2 | Для открытой установки | ПГС2.409.000ТУ | Рязанский завод металлокерамических приборов( (РЗМКП) г. Рязань |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| СМК-3 | Для скрытой установки | ОДО.232.002ТУ |
| --- | --- | --- |

АООТ «Электронные приборы»

| г. Рязань |
| --- |
|  | 3 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| ИО 102-4 | Для открытой установки( малогабаритный | ПГС2.409.001ТУ |
| --- | --- | --- |

РЗМКП(

| г. Рязань |
| --- |
|  | 4 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| ИО 102-5 | Для скрытой установки( малогабаритный | ПГС2.409.002ТУ |
| --- | --- | --- |

РЗМКП(

| г. Рязань |
| --- |
|  | 5 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| ИО 102-6 | Для металлических дверей( скрытая установка | ПГС2.409.007ТУ |
| --- | --- | --- |

РЗМКП(

| г. Рязань |
| --- |
|  | 6 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| 41391 SN-WH | Для открытой установки( адресуемый |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 7 |

Извещатель охранный магнитоконтактный

| 41911 SN-WH | Для скрытой установки( адресуемый |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 8 | Защита стекол | На обрыв | Извещатель охранный линейный электроконтактный «Фольга» | Ширина 10 мм( толщина 14 мкм. | ГОСТ618-73 | АОЗТ «Ситал»( г. Екатеринбург |
|  | 9 |

Извещатель охранный линейный электроконтактный

ИО 201-1

«Фольга -С»

Ширина 10 мм( толщина 14 мкм.

| Самоклеящаяся фольга | ЯЛКГ.425119.001ТУ | ООО «Фольга»( г. Новосибирск | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |
| Ударно-контактные |

Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный

ИО 303-1

| «Окно-4» | До 5 полотен( общая площадь 20 м2 | ПГС2.402.000ТУ |
| --- | --- | --- |

РЗМКП(

| г. Рязань | Разрешается устанавливать на объекты до 1.01.97 г. |
| --- | --- |
| 11 |

Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный

ИО 303-4

| «Окно-5» | До 5 полотен( общая площадь 20 м2 | Дв2.403.057ТУ |
| --- | --- | --- |

РЗМКП(

| г. Рязань |
| --- |
|  | 12 |
| Акустические |

Извещатель охранный поверхностный звуковой

ИО 329-1

| «Стекло-1» | Дальность - 6 м( контролируемая площадь 50 м2 | ЯЛКГ.425132.001ТУ |
| --- | --- | --- |

Рыбинский завод приборостроения(

| г. Рыбинск( Ярославской области |
| --- |
|  | 13 | Защита стен( пола( потолка | Пьезоэлектрические |

Извещатель охранный поверхностный пьезоэлектрический

| ИО 304-3 «Грань-2» | 7 датчиков для бетонных( кирпичных конструкций( 3 датчика для деревянных конструкций( защищаемая площадь - 150 м2 | Дв2.402.020ТУ | АООТ Завод «Красное знамя»( г Рязань |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |

Извещатель охранный поверхностный вибрационный

| ИО 313-1 «Шорох-1» | Одноблочный( питаемый по шлейфу( защищаемая площадь - 12 м2 | ЯЛКГ.425139.001ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Защита внутреннего периметра( ловушки( барьеры | Активные ИК |

Извещатель охранный оптико-электронный

| ИО 209-1 «Вектор-2» | Двухблочный( дальность - 100 м2 | ТУ25-7445.002-86 |
| --- | --- | --- |

АО МЗЭП(

| г. Москва |
| --- |
|  | 16 |

Извещатель охранный оптико-электронный

| ИО 209-4 «Вектор-3» | Одноблочный( дальность - 10 м2 | ТУ25-7430.0011-88 | Завод «Теплоприбор»( г. Челябинск |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | Защитная штора | Пассивные ИК |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 309-1 «Фотон-5»

Сплошная зона( дальность-10 м( угол в вертикальной плоскости 800(

| (-40 + 50)0С | Дв2.823.005ТУ |
| --- | --- |

ГП «ЛОМО»(

| г. С. Петербург | Разрешается устанавливать на объекты до 1.01.97 г. |
| --- | --- |
| 18 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 309-2 «Фотон-6Б»

Сплошная зона( дальность-12 м( угол в вертикальной плоскости 900(

(-30 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425152.001ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 19 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 309-6 «Фотон-8Б»

Дальность-10 м( угол в вертикальной плоскости 900(

(-40 + 50)0С.

Питание от шлейфа (0(7 мА)

ЯЛКГ.

| 425152.003-02ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 | Защита внутреннего объема | Пассивные ИК |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 409-2 «Фотон-6»

Дальность-12 м( угол 900 - в горизонтальной плоскости( 300 - в вертикальной плоскости

Трехъярусная зона( (-30 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425152.001ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург |
| --- | --- |
|  | 21 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 409-5 «Фотон-8»

Дальность-12 м( угол 900 - в горизонтальной плоскости( 300 - в вертикальной плоскости

Трехъярусная зона( (-10 + 50)0С

Питание от шлейфа (0(7 мА)

ЯЛКГ.

| 425152.003ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

Ademco-9981

Дальность-15 м( угол 900 - в горизонтальной плоскости( трехъярусная зона с антисаботажной четвертой зоной(

(-10 + 50)0С

Ademсo

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 23 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

| Ademco-42751 | Адресуемый( дальность - 10 м( угол 840 - в горизонтальной плоскости( двухъярусная зона( питание от двухпроводной сигнальной линии прибора Vista-501 (1 мА)( (0 + 50)0С |
| --- | --- |

Ademсo

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 24 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

Ademco-58901

Радиоканальный( дальность-17 м( угол 900 - в горизонтальной плоскости( трехъярусная зона(

(0 + 50)0С

Ademсo

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 25 |
| Ультразвуковые |

Извещатель охранный поверхностный ультразвуковой

ИО 308-1

| «ЭХО-3» | Зона обнаружения 8 х 8 м( одноблочный( (+1 + 40)0С | Дв3.836.013ТУ |
| --- | --- | --- |

Рыбинский завод приборостроения(

| г. Рыбинск( Ярославской области |
| --- |
|  | 26 |
| Радиоволновые |

Извещатель охранный радиоволновый

ИО 407-5/2

«Аргус-2»

Зона обнаружения 12 х 8 м(

| (-10 + 50)0С | ТУ4372-001-23072522-93 |
| --- | --- |

АО

| «Аргус-Спектр»( г. С. Петербург |
| --- |
|  | 27 |

Извещатель охранный радиоволновый

«Аргус-3»

Зона обнаружения 6 х 4 м(

| (-10 + 50)0С | СПНК.437214.003ТУ-93 |
| --- | --- |

АО

| «Аргус-Спектр»( г. С. Петербург |
| --- |
|  | 28 |

Извещатель охранный радиоволновый

«Тюльпан-3»

Зона обнаружения 15 х 6 м(

| (-30 + 50)0С( самодиагностика | ТУ4372-001-27126640-95 |
| --- | --- |

АО МЗЭП(

| г. Москва |
| --- |
|  | 29 |

Извещатель охранный радиоволновый

ИО 307-2

«Волна-5»

Зона обнаружения 12 х 8 м( питание от шлейфа (1 мА)

(-30 + 50)0С

ЯЛКГ.

425143.001ТУ

АО

| «Аргус-Спектр»( г. С. Петербург |
| --- |
|  | 30 |
| Комбинированные (СВЧ+ИК) |

Извещатель охранный объемный комбинированный

ДТ4201Т

Зона обнаружения 6 х 6 м(

(0 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425148.002ТУ | АООТ Завод «Красное знамя»( г Рязань |
| --- | --- |
|  | 31 |

Извещатель охранный объемный комбинированный

ДТ4351Т

Зона обнаружения 11 х 9 м(

(0 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425148.002ТУ | АООТ Завод «Красное знамя»( г Рязань |
| --- | --- |
|  | 32 |

Извещатель охранный объемный комбинированный

ДТ4501Т

Зона обнаружения 15 х 12 м(

(0 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425148.002ТУ | АООТ Завод «Красное знамя»( г Рязань |
| --- | --- |
|  | 33 | Защита коридора | Пассивные ИК |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

ИО 209-13 «Фотон-6А»

Дальность-20 м( угол в горизонтальной плоскости( 450(

(-30 + 50)0С

ЯЛКГ.

| 425152.001-01ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 34 |

Извещатель охранный инфракрасный пассивный

| ИО 209-13 «Фотон-8А» | Дальность-20 м( угол в горизонтальной плоскости( 450( питание от шлейфа (0(7) мА( (-10 + 50)0С |
| --- | --- |

ЯЛКГ.

| 425152.003-01ТУ | АО «РИЭЛТА»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 | Защита отдельных предметов | Емкостной |

Извещатель охранный поверхностный емкостной

ИО 305-3 «ПИК»

Чувствительность до 0(2 м.

| Максимальная емкость 2000 пФ( (-10 + 50)0С | Дв2.204.009ТУ |
| --- | --- |

АО «Радий»(

| г. Касли( Челябинской области |
| --- |
|  | 36 |
| Пьезоэлектрический |

Извещатель охранный поверхностный пьезоэлектрический

| ИО 304-5 «Гюрза-50М» | До 40 сенсоров. Масса охраняемых предметов - от 0(05 до 60 кг( (-10 + 50)0С | ЯЛКГ.425115.001ТУ | АО «Паритет»( г. Серпухов( Московской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Тревожная сигнализация | Контактный | Извещатель охранный магнитоконтактный | Кнопка и педаль |

ТУ

25-75450.003-88

АО «МЗЭП»(

г. Москва

Извещатели для открытых площадок

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Защита периметра | Активный ИК |

Извещатель охранный оптико-электронный

ИО 209-4 «Рубеж-3М»

Два луча( дальность - 300 м.

Защита от метеоосадков( мелких животных( птиц

ТУ

25-7728.0003-89

Завод «Интроскоп»(

| г. Кишинев |
| --- |
|  | 39 |
| Радиоволновой |

Извещатель охранный линейный радиоволновый

ИО 207-1 «Радий-1»

Дальность - 200 м.

| Защита от метеоосадков( птиц | ТУ25-06.2533-84 |
| --- | --- |

Завод «Интроскоп»(

| г. Кишинев |
| --- |
|  | 40 |

Извещатель охранный линейный радиоволновый

«Радий-2»

Дальность - 100 м.

| Защита от метеоосадков( птиц | ЯЛКГ.425142.001ТУ | ТОО «Юмирс»( г. Пенза | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Защита площади | Радиоволновой |

Извещатель охранный объемный радиоволновый

ИО 407-4 «Фон-1М»

Зона 30 х 50 м.

Защита от метеоосадков( вибрации( мелких животных( птиц( локализация зоны

ТУ

25-7521.006-90

АО МЗЭП(

| г. Москва |
| --- |
|  | 42 |

Извещатель охранный объемный радиоволновый

«Шторм-2»

Зона 50 х 10 м.

| Защита от метеоосадков( вибрации( мелких животных( птиц( локализация зоны | Дв2.00800801ТУ |
| --- | --- |

Завод «Арсенал»(

г. Тула

Приемно-контрольные приборы

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Защита малых объектов и квартир | Контроль шлейфа по постоянному току |

Прибор приемно-контрольный охранный

ППКО 059-1-2

| «Сигнал-41М» | Одношлейфный квартирный прибор( применяется с СПИ | ЕЫ2.407.001ТУ |
| --- | --- | --- |

Завод «Семнал»(

| г. Кишенев |
| --- |
|  | 44 |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКО 0104059-1-1

«Сигнал-ВК»

Одношлейфный прибор( с возможностью питания активных извещателей

(12 В( 40 мА) и подключения извещателей ДИП-3( ДИП-6( «Окно-4»( «Окно-5»( «Волна-5»( «Фотон-8»( управление оповещателями( выдача сигнала на ПНЦ

АЦДР.

425513.001ТУ

1) АО «Радий»( г. Касли( Челябинской области

2) Завод «Семнал»(

| г. Кишенев |
| --- |
|  | 45 |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 0104059-1-1/02

«Сигнал-ВК»( исполнение 02

Одношлейфный

прибор «Сигнал-ВК» с радиоуправлением взятием под охрану и снятием с охраны( передача сигнала тревоги (нападения) с носимого брелка

АЦДР.

425513.001ТУ

НВП «Болид»(

г. Королев(

| (г. Калининград) Московской области |
| --- |
|  | 46 |
| Одновременный и независимый контроль шлейфа прибором и СПИ |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 0104059-1-2

| «Сигнал-СПИ» | Одношлейфный прибор. Исключаются ложные тревоги при пропадании сетевого электропитания на объекте |
| --- | --- |

АЦДР.

425513.003ТУ

1) АО «Радий»( г. Касли( Челябинской области

2) Завод «Семнал»(

| г. Кишенев |
| --- |
|  | 47 | Защита средних объектов | Контроль шлейфов по постоянному току |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

| «Аккорд» | Четырехшлейфный прибор( встроенный аккумулятор и сирена |
| --- | --- |

СПНК.

425513.004ТУ

АО

«Аргус-Спектр»(

| г. С. Петербург |
| --- |
|  | 48 |
| Контроль шлейфа по постоянному току и отслеживание медленного изменения сопротивления |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 0104059-1-1/03

| «Сигнал-ВК-4» | 4 шлейфа( 4 пультовых реле( управление лампой( сиреной 12 В( повышенная защищенность шлейфов к саботажу |
| --- | --- |

АЦДР.

425513.001ТУ

1) АО «Радий»( г. Касли( Челябинской области

2) Завод «Семнал»(

| г. Кишенев | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 49 |
| Контроль шлейфа по переменному току |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 0104064-20-2

| «Рубин-6» | 20-шлейфный прибор с радиальным подключением шлейфов | Ю22.403.001ТУ |
| --- | --- | --- |

1) ГНПП «Контакт»(

г. Саратов

2) Завод «Аргон»(

г. Ртищево(

| Саратовской области |
| --- |
|  | 50 |
| Контроль шлейфа по импульсам двух полярностей |

Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное

УПКОП

019-2-1 МСП

|  | Пожарный модуль для прибора «Рубин-6». Два пожарных шлейфа( ток в шлейфе( потребляемый извещателями - до 5 мА. |
| --- | --- |

БВДК.

426479.002ТУ

ГНПП «Контракт»(

| г. Саратов | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 51 |
| Контроль шлейфов по переменному току и по импульсам двух полярностей |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 01049-8-1

| «Рубин-8П» | Два пожарных шлейфа и шесть охранных шлейфов |
| --- | --- |

БВДК.

425513.001ТУ

ГНПП «Контракт»(

| г. Саратов | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 52 | Защита больших объектов | Контроль шлейфов по постоянному току |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКО

0312-20/96-1

«Адрес»

Адресный прибор для приема информации по двухпроводной сигнальной линии с 96 оконечных устройств( каждый из которых подключает один шлейф сигнализации.

| Регистрация сообщений на принтер и ППЭВМ | Дв2.334.013ТУ |
| --- | --- |

1) ЭП ЦНИТИ( г. Ногинск( Московской области

| 2) АО «Радий»( г. Касли( Челябинской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 53 |
| Контроль зон по радиальным шлейфам и радиоканалу |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

| «Vista-101» | Количество адресуемых шлейфов - до 36. Из них( 6 радиальных шлейфов с возможностью расширения на 8 шлейфов по проводам или до 30 зон по радиоканалу |
| --- | --- |

ЯЛКГ.

425513.001ТУ

АО «МЗЭП -Охрана»

| г. Москва |
| --- |
|  | 54 |
| Контроль зон по радиальным шлейфам( двухпроводной линии и радиоканалу |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

| «Vista-501» | Количество адресуемых шлейфов - до 87. Из них( 9 радиальных шлейфов с возможностью расширения на 78 зон по двухпроводной линии и/или по радиоканалу |
| --- | --- |

ЯЛКГ.

425513.002ТУ

АО «МЗЭП -Охрана»

| г. Москва |
| --- |
|  | 55 | Вспомогательное оборудование к Vista-101 и Vista-501 | Обмен информацией по четырехпроводной | Пульт управления «Ademco-61391» | Пульт управления и индикации пользователя и установщика |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 56 |
| линии | Пульт управления «Ademco-61281» | Русифицированный пульт управления и индикации пользователя |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 57 |
| Обмен информацией по радиоканалу | Пульт управления «Ademco-58271» | Пульт управления пользователя радиоканальный |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 58 |
| Двунаправленный обмен информацией по радиоканалу | Пульт управления «Ademco-58271BD» | Пульт управления и индикации пользователя радиоканальный двунаправленный |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 59 |
| Передача состояния 3-х кнопок по радиоканалу | Пульт управления «Ademco-58031» | Пульт управления пользователя 3-х кнопочный радиоканальный |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 60 |
| Прием радиоканалов с извещателей серии 59001 |

Радиоприемник

| «Ademco-58811L» | Радиоприемное устройство для контроля 8 радиоканальных зон |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 61 |
| Прием радиоканалов с извещателей серии 59001 |

Радиоприемник

| «Ademco-58811M» | Радиоприемное устройство для контроля 16 радиоканальных зон |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 62 |
| Прием радиоканалов с извещателей серии 59001 |

Радиоприемник

| «Ademco-58811H» | Радиоприемное устройство для контроля 64 радиоканальных зон |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 63 |
| Передача радиосигналов состояния приборов на радиопульт управления 58271BD |

Радиопередатчик

| «Ademco-58001TM» | Радиопередающее устройство для работы с пультом управления и индикации 58271BD |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 64 |
| Передача тревожного сигнала на приемник серии 58811 |

Извещатель тревожный радиоканальный

| «Ademco-58021» | Извещатель тревожный (1 кнопка) радиоканальный |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 65 |
| Передача тревожного сигнала на приемник серии 58811 |

Извещатель охранный радиоканальный

| «Ademco-58161» | Извещатель охранный( 2-х зонный( радиоканальный |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 66 |
| Передача тревожного сигнала на приемник серии 58811 |

Извещатель охранный радиоканальный

| «Ademco-58171» | Извещатель охранный( 3-х зонный( радиоканальный |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 67 | Вспомогательное оборудование к Vista-501 | Обмен информацией с приборами по двухпроводной сигнальной линии |

Адресный расширитель

| «Ademco-42081» | Адресный расширитель на 8 шлейфов |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 68 |
| Обмен информацией по четырехпроводной линии |

Релейный модуль

| «Ademco-42041» | Модуль управления на 4 адресуемых выходных реле |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 69 |
| Обмен информацией с приборами по двухпроводной сигнальной линии |

Адресный расширитель

| «Ademco-41901WH» | Адресный расширитель на 2 шлейфа |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 70 |
| Двунаправленное усиление сигналов взаимодействия в двухпроводной сигнальной линии |

Усилитель тока

| «Ademco-41971» | Токовый усилитель двухпроводной сигнальной линии |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 71 |
| Двунаправленная передача информации с приборов на компьютер и обратно или с прибора на принтер |

Интерфейсный модуль

| «Ademco-41001SM» | Модуль последовательного интерфейса для принтера и ППЭВМ |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 72 | Вспомогательное оборудование к Vista-101 | Обмен информации с прибором по четырехпроводной линии |

Адресный расширитель

| «Ademco-42291» | Адресный расширитель на 8 шлейфов и 2 адресуемых выходных реле |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

г. Москва)

Технические средства передачи тревожных сообщений

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Централизованная охрана по абонентским линиям городских телефонных сетей | Контроль за состоянием сигнализации по телефонным линиям( переключаемым на период охраны | Устройство охранной сигнализации «НЕВА-10М» |

Ручная тактика управления системой. Максимальная емкость - 100 номеров.

| Три вида сообщений. Возможность связи с абонентом с пульта оператора при срабатывании сигнализации | ИИ1.220.000ТУ |
| --- | --- |

ПО «Курган-прибор»(

| г. Курган |
| --- |
|  | 74 |
|  | Система передачи извещений СПИ 040539-100/300-1 «Фобос» |

Ручная тактика управления системой. Максимальная емкость - 480 номеров.

| Девять видов сообщений. Развитая система команд. Регистрация сообщений и команд на печатающем устройстве. Контроль прибытия ГЗ после срабатывания сигнализации. Совместимость с IBM/PC( возможность организации АРМ дежурного пульта управления | Дв2.408.011ТУ |
| --- | --- |

1) ЭП ЦНИТИ( г. Ногинск( Московской области

| 2) АО «Радий»( г. Касли( Челябинской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 75 |
| Контроль за состоянием сигнализации по телефонным линиям в надтональном диапазоне | Система передачи извещений СПИ 0104061-120-1 «Фобос-ГР» | Ручная тактика управления системой. Десять видов сообщений. Круглосуточный контроль тревожной сигнализации с сохранением телефонной связи. Цифровая передача информации. Подключение к устройству оконечному - 2-х шлейфов сигнализации. Возможность интегрирования с системой «Фобос». |

ЯЛГК.

425612.001ТУ

ЭП ЦНИТИ(

г. Ногинск( Московской области

|  | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 76 |
|  | Сигнализатор «Комета-К»( абонентский комплект( приемный комплект | Автоматизированная система передачи извещений. Максимальная емкость - 800 номеров. Шесть видов сообщений. Регистрация информации на печатающем устройстве. Контроль абонентским комплектом сигнализации до 8 квартир. |

ТУ84-917-82

ИИ 1.220.003ТУ

ГПО «Завод им. Калинина»(

| г. С. Петербург |
| --- |
|  | 77 |
|  | Автоматизированная система централизованного наблюдения «Юпитер»( приемный комплект | Автоматизированная система передачи извещений. Максимальная емкость - 5 тыс. номеров. Работа в зоне действия до 4-х АТС. Совместимость с абонентским комплектом «Комета-К» | МД2.136.003ТУ | ТОО «Элеста»( г. С. Петербург | Начало серийного производства с 1996 г. |
| 78 |
| Передача информации о состоянии сигнализации с объекта по телефонным линиям в надтональном диапазоне | Прибор-сигнализатор «Атлас-6» | Прибор-сигнализатор( обеспечивающий контроль состояния 30 шлейфов сигнализации на 15 объектах. Организация многорубежной охраны с сохранением телефонной связи. Резервное питание устройства оконечного - 12 В. Совместимость с СПИ «Нева»( «Нева-10М»( «Центр-КМ»( «Центр-М»( «Фобос»( «Атлас-2М»( «Атлас-2М1» |
| «Проект Лтд»( г. Чебоксары |
|  | 79 |
|  | Устройство оконечное УО01061-1-2 «Атлас-6/3» | Устройство оконечное( аналогичное блоку объективному «Атлас-3». Совместимость с БЛК «Атлас-3» и ретранслятором «Атлас-6» |

ТУ4372-001

| 13116193-95 | «Проект Лтд»( г. Чебоксары |
| --- | --- |
|  | 80 |
| Передача сообщений в надтональном диапазоне частот на участке АТС-ПЦО для СПИ «Фобос» | Аппаратура уплотнения системы «Фобос» «Атлас-Ф» | Сокращение вдвое количества выделенных между АТС и ПЦО при использовании СПИ «Фобос» | Дв2.131.008ТУ | «Проект Лтд»( г. Чебоксары | Начало серийного производства с 1996 г. |
| 81 |
| Контроль за состоянием сигнализации по телефонным линиям при совместной работе с приборами "Атлас-3"( «Атлас-6» | Система охранно-пожарной сигнализации «Атлас-2М1» | Ручная тактика управления системой. Максимальная емкость - 30 номеров. Три вида сообщений. Возможность передачи информации через несколько АТС без нарушения телефонной связи. Наличие выносной индикационной панели( дублирующей информацию( поступающую на пульт. | ТУ25-08.349-79 | СП «АДТ» Лтд( г. Винница |
|  | 82 | Централизованная охрана с передачей информации по радиоканалу | Асинхронно-адресная система с кодовым разделением каналов | Радиосистема передачи извещений «Струна» | Автоматизация процедуры «сдачи-снятия» с охраны. Максимальная емкость - 7 объектов( радиус действия - до 3 км. Десять видов сообщений. Постоянный контроль радиоканала передачи информации на частоте 74-76 мГц. Использование помехозащищенного кодирования. Организация многорубежной охраны. Резервное питание 12 В. | Дв2.006.000ТУ | ПО «Ревтруд»( г. Тамбов |
|  | 83 |
|  | Радиосистема передачи извещений «Струна-2» | Автоматизация процедуры «сдачи-снятия» с охраны. Максимальная емкость - 7 объектов( радиус действия - до 3 км. Девять видов сообщений. Постоянный контроль радиоканала передачи информации на частоте 166.7-167.5 мГц. Использование помехозащищенного кодирования. Организация многорубежной охраны. Возможность использования токопотребляющих извещателей | Дв2.006.001ТУ |

Александровский радиозавод(

| г. Александров( Владимирской области |
| --- |
|  | 84 |
|  | Радиосистема передачи извещений «Струна-4» | Автоматизация процедуры «сдачи-снятия» с охраны. Максимальная емкость - 7 объектов( радиус действия - до 3 км. Девять видов сообщений. Постоянный контроль радиоканала передачи информации на частоте 166.7-167.5 мГц. Использование помехозащищенного кодирования. Организация многорубежной охраны. Возможность использования токопотребляющих извещателей |

ЯЛКГ.

425624.001ТУ

АО «Ретеп»(

| г. Серпухов( Московской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |
| 85 |
|  | Радиосистема передачи извещений «Струна-3» | Прием информации по радиоканалу со 160 охраняемых объектов. Совместимость с объектовыми приборами систем «Струна-2» и «Струна-4». Регистрация поступающей информации на печатающем устройстве. |

ВМАИ.

425624.001ТУ

Александровский радиозавод(

| г. Александров( Владимирской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |

Программно-аппаратные средства автоматизированных рабочих мест ПЦО

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматизация деятельности персонала подразделений охраны | Обработка информации на ПЭВМ | Комплекс средств автоматизации деятельности оперативного персонала ПЦО для работы с СПИ «Фобос» в составе( |

Подключение до 8-ми ретрансляторов на одно рабочее место. Ведение информационной и графической баз данных.

| Возможность управления любым направлением в пределах |
| --- |
| НИЦ «Охрана»( г. Балашиха( Московской области |
|  | 86 |
|  | (Автоматизированное рабочее место дежурного ПЦО | емкости ПЦО. Ведение протокола событий. Управление группами задержания. |
|  | 87 |

(Автоматизированное рабочее место дежурного пульта управления (ДПУ)

АРМ ДПУ

88

(Автоматизированное рабочее место администратора базы данных (АБД)

АРМ АБД

89

(Автоматизированное рабочее место статистической обработки

АРМ СО

90

Автоматизированное рабочее место дежурного оператора для работы с системой тревожной сигнализации

| АРМ ADEMCO | Подключение до 16-ти панелей ADEMCO. Ведение графической базы данных объектов и технических средств охраны. Информационное обеспечение действий персонала. Ведение протоколов событий. |
| --- | --- |
| НИЦ «Охрана»( г. Балашиха( Московской области |

Источники питания

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Питание извещателей и приемно-контрольных приборов | Блок питания с возможностью подключения резервного питания | Блок питания Д2-27 | Напряжение 12 В( ток 0.2 А | АГО.208.315ТУ |

ПО «Ингул»(

| г. Николаев | Разрешается устанавливать на объекты до 1.07.97 г. |
| --- | --- |
| 92 |

Малогабаритный источник питания

| МИП 12-0.2 | Напряжение 12 В( ток 0.2 А |
| --- | --- |

ЯЛКГ.

436531.001ТУ

АООТ «Электронные приборы»(

| г. Рязань |
| --- |
|  | 93 |
| Источник питания со встроенным аккумулятором |

Источник резервного питания аппаратуры ОПС

| РИП-М | Напряжение 12 В( 0.5 А( 24 В( 0.8 А. Аккумулятор 7 А.ч. |
| --- | --- |

МВАИ.

336644.001ТУ

АО «Сигма»(

| г. Кишинев |
| --- |
|  | 94 |

Источник вторичного электропитания

| ИВЭП-12 | Напряжение 12 В( 2 А. Аккумулятор 10 А.ч. |
| --- | --- |

РЮИБ.

| 436544.001ТУ | АО «Счетмаш»( г. Курск |
| --- | --- |
|  | 95 |

Источник вторичного электропитания

| ИВЭП-24 | Напряжение 24 В( 1 А. Аккумулятор 10 А.ч. |
| --- | --- |

РЮИБ.

| 436544.001ТУ | АО «Счетмаш»( г. Курск |
| --- | --- |
|  | 96 |

Резервируемый источник питания аппаратуры ОПС

| РИП-12 | Напряжение 12 В( ток до 2 А. Аккумулятор 7 А.ч. Развитая диагностика |
| --- | --- |

АЦДР.

436534.001ТУ

НВП «Болид»( г. Королев

| (г. Калининград)( Московской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- |

Оповещатели охранно-пожарные

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Автономная звуковая и световая сигнализация | Электродинамический | Сирена сигнальная СС-1 | Звуковое давление 103 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 220 В. | ТУ25-05-1044-76 |

1) СКЭП

| 2) Учреждение п/я ЮЛ-34/3 | Разрешается устанавливать на объекты до 1.07.97 г. |
| --- | --- |
| 98 |

Звонок громкого боя

«МЗ-1»

| «МЗМ-1» | Звуковое давление 95 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 220 В. | ТУ25-05-1044-76 |
| --- | --- | --- |

1) СКЭП

| 2) Учреждение п/я ЮЛ-34/3 |
| --- |
|  | 99 |
| Пьезоэлектрический |

Оповещатель охранно-пожарный звуковой

| «АС-22» | Звуковое давление 105 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 220 В. | СТ2.440.002ТУ | АО «САНТЕЛ»( г. Москва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |

Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023

| «Свирель» | Звуковое давление 95 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 12 В( ток 60 мА. |
| --- | --- |

ЯГЛК.

| 425542.001ТУ | АООТ «Аврора» г. Волгоград |
| --- | --- |
|  | 101 |
| Электродинамический |

Оповещатель охранно-пожарный звуковой 027-2

| «Дека» | Звуковое давление 120 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 12 В( ток 1.2 А. |
| --- | --- |

ЯГЛК.

425542.005ТУ

ТОО НПП «Дека»(

| г. С. Петербург |
| --- |
|  | 102 |

Звуковой оповещатель

| «Ademco-702» | Звуковое давление 117 дБ на расстоянии 1 м. Напряжение питания 12 В( ток 2.8 А. |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 103 |
| Импульсная лампа-вспышка |

Световой оповещатель

| «Ademco-710RD» | Напряжение питания 12 В( ток 0.25 А. |
| --- | --- |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

г. Москва)

Прочие технические средства сигнализации

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Подключение линий сигнализации и питания | Контактный | Коробка разветвительная коммутационная слаботочная КС-2 |

Подключение

2-х пар проводов

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 105 |
|  | Коробка разветвительная коммутационная слаботочная КС-3 |

Подключение

3-х пар проводов

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 106 |
|  | Коробка разветвительная коммутационная слаботочная КС-4 |

Подключение

4-х пар проводов

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 107 |
|  | Коробка разветвительная коммутационная слаботочная КС-Ф | Колодка подключения фольги |

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 108 |
|  | Устройство соединительное коммутационное для подвижных строительных конструкций УС3-2 | Устройство гибкого перехода 3х2 |

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 109 |
|  | Устройство соединительное коммутационное для подвижных строительных конструкций УС4-2 | Устройство гибкого перехода 4х2 |

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 110 |
|  | Устройство соединительное коммутационное для подвижных строительных конструкций УС4-4 | Устройство гибкого перехода 4х4 |

ЯЛКГ.

687222.001

УПП ВОС

| г. Великие Луки Псковской области |
| --- |
|  | 111 |
|  | Устройство коммутации УК-1 | Коммутация тревожного сигнала. Напряжение питания 12 В( ток - 20 мА. | Дв2.148.005ТУ | НИЦ «Охрана»( г. Балашиха( Московской области |

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств охранной и пожарной сигнализации и других средств безопасности( рекомендованных к применению в 1996 году на объектах различной формы собственности на территории России

В этом разделе включены изделия( не относящиеся к классу охранной сигнализации( но по которым ГУВО и НИЦ «Охрана» МВД России провели контрольные испытания и убедились в соответствии изделий объявленным характеристикам. По ряду изделий НИЦ «Охрана» осуществляет надзор за производством и контроль качества.

Перечень

технических средств охранной и пожарной сигнализации и других средств безопасности( рекомендованных к применению в 1996 году на объектах различной формы собственности на территории России

Приемно-контрольные приборы

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная сигнализация для малых и средних объектов | Многошлейфные приборы с контролем шлейфа по постоянному току | Пульт приемно-контрольный ППК-2 | Базовое устройство на 20 шлейфов( с возможностью подключения извещателей типа ДИП-3 | ТУ951331-85Е | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
|  | 2 |

Блок линейный

| БЛ-20 | Контроль 20 шлейфов | ЕУ4.075.019ТУ | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |

Блок линейный

| БЛ-40 | Контроль 40 шлейфов | ЕУ4.075.018ТУ | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |
|  | Устройство сигнально-пусковое пожарное «Сигнал-42» | 4-х шлейфный прибор с возможностью подключения извещателей типа ДИП-3 | ТУ951897-89 | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
|  | 5 |
|  | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС | Для подачи оптического сигнала срабатывания активных пожарных извещателей | ЕУ5.142.007 | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
|  | 6 |
|  | Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное «Топаз-1» | Позволяет контролировать 10( 30 и 50 шлейфов |

РИЮБ.

| 425318.001ТУ | Завод «Электроавтоматика»( г. Йошкар-Ола |
| --- | --- |
|  | 7 | Комплект аппаратуры для пожарной сигнализации и управления установками автоматического |
| Прибор управления пожарный ПУ-2 «Гамма-П» | Контролирует состояние( 4-х цепей пуска пиропатронов( цепи сигнализаторов уровня( цепи сигнализатора давления |

ЯЛГК.

| 425532.001ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |
|  | 8 | пожаротушения |
| Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое «Гамма-А» | Контролирует( шлейф пожарной сигнализации( шлейф охранной сигнализации( цепь управления пуском прибора «Гамма-П»( передает адресную информацию на устройство «Гамма-Т» |

ЯЛГК.

| 425449.001ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |
|  | 9 |
| Пьезоэлектрический | Оповещатель пожарный звуковой 026 «Гамма-3» | Звуковое давление 95 дБ( питание 12 В( ток 50 мА |

ЯЛГК.

| 425542.003ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |
|  | 10 |
| Импульсная лампа-вспышка | Оповещатель пожарный звуковой 011 «Гамма-С» | Импульсный световой оповещатель. Напряжение 12 В( ток 150 мА |

ЯЛГК.

| 425543.000ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |
|  | 11 |
|  | Источник питания ИП12-1.0/4 «Гамма-ИП» | Напряжение 12 В( ток 1 А |

ЯЛГК.

| 436531.002ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |
|  | 12 |
|  | Устройство сигнально-пусковое адресное УСППО 1041-8-1 «Гамма-Т» | Контролирует состояние( 2-х проводной сигнальной линии связи с устройствами «Гамма-А»( Прием от них адреса и типа извещения и его отображение |

ЯЛГК.

| 425449.002ТУ | АО «Шуйский радиоприбор»( г. Шуя( Ивановской области |
| --- | --- |

Пожарные извещатели

| № п/п | Основное назначение | Принцип действия | Наименование | Характеристика | Обозначение технических условий | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Обнаружение дыма | Фотоэлектрический ИК |

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-3

| (ИП-212) | Извещатель пожарный 2-х проводной( ток 0(45 мА. Защищаемая площадь 85 м2 | ТУ95-1856-89 | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-6

| (ИП-212-26) | Извещатель пожарный 2-х проводной( ток 0(15 мА. Защищаемая площадь 85 м2 |
| --- | --- |

БВДК.

| 425232.001ТУ | ГНПП «Контакт» г. Саратов |
| --- | --- |
|  | 15 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Ademco-41921SD | Извещатель пожарный адресуемый. Защищаемая площадь 85 м2 |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 16 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Ademco-58061 | Извещатель пожарный радиоканальный. Защищаемая площадь 85 м2 |

Ademco

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 17 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2100 | Извещатель пожарный 2-х проводной. Защищаемая площадь 85 м2 |

System sensor

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 18 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2112/14 | Извещатель пожарный 4-х проводной на 12 и 24 В. Защищаемая площадь 85 м2 |

System sensor

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 19 |
|  | Извещатель пожарный линейный оптико-электронный (ИП-212-7 «ИДПЛ» | Извещатель пожарный линейный( расстояние 150 м. |

ТУ

25-7521.005-89

АО «МЗЭП»(

| г. Москва |
| --- |
|  | 20 |

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

| ИП-212-26 (ДИП-У) | Напряжение питания от 9 до 25 В. Защищаемая площадь 85 м2 |
| --- | --- |

БВДК.

| 425232.001ТУ | ГНПП «Контакт» г. Саратов | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 | Обнаружение дыма | Импульсно-кодовый |

Розетка адресная «ДИП-ADEMCO» для дымового пожарного извещателя

| (Р ДИП-А) | Программирование 99 адресов. Работа совместно с аппаратурой «ADEMCO» |
| --- | --- |

ЯЛКГ.

| 465635.002ТУ | НИЦ «Охрана»( г. Балашиха( Московской области | Начало серийного производства с 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 | Обнаружение дыма и повышенной температуры | Комбинированный (фотоэлектрический( тепловой) |

Извещатель пожарный комбинированный

| 2100 Т | Извещатель пожарный 2-х проводной. Защищаемая площадь 85 м2 |
| --- | --- |

System sensor

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 23 |

Извещатель пожарный комбинированный

| 2100 Т | Извещатель пожарный 2-х проводной на 12 и 24 В. Защищаемая площадь 85 м2 |
| --- | --- |

System sensor

(АО «МЗЭП -Охрана»(

| г. Москва) |
| --- |
|  | 24 | Обнаружение повышенной температуры | Тепловой |

Извещатель пожарный тепловой

| ИП-105-2/1 | Извещатель пожарный тепловой на температуру 700 С. Защищаемая площадь 25 м2 | 12МО.082.033ТУ |
| --- | --- | --- |

АООТ «Электроизмерительные приборы»

| г. Рязань |
| --- |
|  | 25 |
| Скорость изменения температуры и максимальная температура |

Извещатель пожарный тепловой

ИП-101-2

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный.

| Защищаемая площадь 25 м2 | ТУ25-09.070-87 |
| --- | --- |

АО «МЗЭП»(

| г. Москва |
| --- |
|  | 26 | Подача пожарной тревоги вручную | Контактный с квитированием световым сигналом |

Извещатель пожарный ручной

| ИПР | Извещатель пожарный ручной | еУ2.402.004ТУ | Завод «Сигнал» г. Обнинск( Калужской области |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

средств технической укрепленности рекомендованных к применению

Сейфы и двери хранилищ ценностей

| № п/п | Наименование | Класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-96 | Габаритные размеры( мм | Количество замковых устройств( шт. | Количество комбинаций ключа или кода каждого из замков( не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовитель( фирма( получившая сертификат (заключение)

| МВД России |
| --- |
| 1 | Дверь хранилища ценностей «Монолит-01» | XII | 2210х1300х300 | 3 ключевых | 1000000 |

Рязанский завод «Банктехника»(

| г. Рязань |
| --- |
| 2 | Дверь хранилища ценностей «Монолит-02» | X | 2210х1300х300 | 2 ключевых | 1000000 |

Рязанский завод «Банктехника»(

| г. Рязань |
| --- |
| 3 | Дверь хранилища ценностей «Монолит-04» | XII | 910х900х300 | 2 ключевых | 1000000 |

Рязанский завод «Банктехника»(

| г. Рязань |
| --- |
| 4 | Дверь хранилища ценностей «Монолит-05» | X | 910х900х300 | 2 ключевых | 1000000 |

Рязанский завод «Банктехника»(

| г. Рязань |
| --- |
| 5 | Сейф кассовый «Сфинкс-SCB» | V | 1650х660х660 |

2 ключевых или

1 ключевой и

| 1 кодовый | 100000 |
| --- | --- |

АО «Новатор»(

| г. Белгород |
| --- |
| 6 | Сейф кассовый «Сфинкс-SCL» | V | 1120х660х660 |

2 ключевых или

1 ключевой и

| 1 кодовый | 100000 |
| --- | --- |

АО «Новатор»(

| г. Белгород |
| --- |
| 7 | Сейфы серии «Galaxi» | V | 10 моделей от 910х660х665 до 1880х1224х665 |

1 ключевой и

| 1 кодовый | 100000 | фирма «FORMAT Tresorbau GmbH» (Германия)( фирма «Промет»( (Москва) |
| --- | --- | --- |
| 8 | Сейфы серии «Herkules» |

III

| V | 10 моделей от 514х604х542 до 1880х1200х682 |
| --- | --- |

1 ключевой

2 ключевых

|  | 100000 | фирма «FORMAT Tresorbau GmbH» (Германия)( фирма «Промет»( (Москва) |
| --- | --- | --- |
| 9 |

Сейфы огнестойкие серии

| «Paper Star»* | I | 6 моделей от 480х540х550 до 1880х1350х550 | 1 ключевой | 25000 | фирма «FORMAT Tresorbau GmbH» (Германия)( фирма «Промет»( (Москва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |

Сейфы встраиваемые серии

| «Serie 19» | I | 7 моделей от 190х280х160 до 420х360х365 | 1 ключевой | 25000 | фирма «FORMAT Tresorbau GmbH» (Германия)( фирма «Промет»( (Москва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Сейфы огнестойкие серии «Paper Star» обеспечивают сохранность денежных купюр( ценных бумаг при пожаре в течении 1 часа.

Остекление защитное

| № п/п | Наименование | Класс устойчивости к одиночному удару по РД 78.148-94 | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

Изготовитель( фирма( получившая сертификат (заключение)

| МВД России |
| --- |
| 11 | Стекло листовое М1 (ГОСТ 111-90) 3 мм( композиция фотооттверждаемая 1(1 мм( пленка защитная 0(2 мм PSHC Armorgard | А3 | 2 пластины 3 мм + пленка защитная с тыльной стороны + 1 склеивающий слой | ООО «A&M-Викинг»( г. Москва |
| 12 | Стекло листовое М1 (ГОСТ 111-90) 3 мм( композиция фотооттверждаемая 1(1 мм( пленка защитная 0(1 мм PSHC Armorgard | А1 | 2 пластины 3 мм + пленка защитная с тыльной стороны + 1 склеивающий слой | ООО «A&M-Викинг»( г. Москва |
| 13 | Стекло листовое М1 (ГОСТ 111-90) 6 мм( пленка защитная 0(38 мм PSHC Armorgard | А1 | 1 пластина 6 мм + пленка защитная с тыльной стороны | ООО «A&M-Викинг»( г. Москва |
| 14 | Стекло листовое М1 (ГОСТ 111-90) 3 мм( композиция фотооттверждаемая 1(1 мм( пленка защитная 0(38 мм PSHC Armorgard | А3 | 2 пластины 3 мм + пленка защитная с тыльной стороны + 1 склеивающий слой | ООО «A&M-Викинг»( г. Москва |
| 15 | Стекло листовое М1 (ГОСТ 111-90) 6 мм( покрытое с одной стороны двумя слоями пленки защитной АФ-2 толщиной 0(2 мм | А1 | 1 пластина + 2 слоя пленки защитной с тыльной стороны | ООО «A&M-Викинг»( г. Москва |

Остекление защитное

| № п/п | Наименование | Класс устойчивости к взлому по проекту ГОСТ Р «Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому» | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

Изготовитель( фирма( получившая сертификат (заключение)

| МВД России |
| --- |
| 16 | Замок накладной усиленный ЗН1А-СУ | IV | Защита от отмычек( высверливания( перепиливания( выбивания |

Завод «КЭМЗ»(

| г. Калуга |
| --- |
| 17 | Замок накладной «Бизон» | IV | Защита от отмычек( 10 сувальд( запирание в трех направлениях | Фирма «ЛИКЧЕЛ»( г. Москва |