|  | ТМ ® |
| --- | --- |

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ  ПЕРИМЕТРОВ

| "Импульс-12Т" | ОМЛД. 04.002-00 |
| --- | --- |
| "Импульс-12ТП" | ОМЛД. 04.002-01 |

технические условия ТУ 4372-005-44873746-00

Изготовитель: НПЦ "Омега-микродизайн"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОСО3.B01152

ПАСПОРТ

ОМЛД. 04. 002/1 ПС

#### Пенза

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Извещатели охранные линейные для периметров "Импульс-12Т (ТП)" технические условия ТУ 4372-005-44873746-00 (далее по тексту изделие) предназначено для контроля протяженной объемной зоны обнаружения и регистрации попыток вторжения в нее нарушителей.

1.2 Зона обнаружения формируется вдоль ЛЧ изделия, выполненной в виде двух параллельных изолированных проводов, закрепленных на диэлектрических опорах (стойках и т. п.). ЛЧ повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной местности, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны.

1.3 В зависимости от решаемых задач, зона обнаружения может формироваться:

а) в верхней части заграждения (козырьковый вариант с любым углом наклона);

б) вдоль заграждения (стены здания или сооружения) для контроля пролома;

в) вдоль поверхности земли.

1.4 При необходимости можно включить в зону обнаружения физические препятствия (колючую проволоку, ленту АКЛ или др.)

1.5 Изделие предназначено для совместной работы с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи (в дежурном режиме имеет сопротивление внешнего резистора подключенного к коммутационным зажимам).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Изделие обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

2.2 Изделие обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 25 м до 250 м [до 250 м на открытых участках с количеством поворотов  (изломов) < 120° не более двух].

2.3 Изделие обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до + 50(С).

2.4 Изделие обеспечивает работоспособность при скорости ветра до 30 м/с и осадках до 30 мм/час.

2.5 Электропитание изделия осуществляется:

| «Импульс-12Т» | от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от + 20 В до + 36 В или переменного тока при допустимых пределах изменения максимального значения напряжения от ~20 В до ~36 В (действующего значения от ~14В до ~25В). |
| --- | --- |
| «Импульс-12ТП» | от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения +24 В при допустимых пределах изменения напряжения от +11 В до + 36 В или переменного тока при допустимых пределах изменения максимального значения напряжения от ~12 В до ~36 В (действующего значения от ~9В до ~25В). |

2.6 Максимальный ток, потребляемый изделием по цепи постоянного  и переменного тока, не превышает 40 мА, а максимальная мощность, потребляемая изделием, не превышает 1,0 Вт.

2.7 Изделие обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 2…5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм или ”размыканием” внешнего, устанавливаемого на колодку “под винт”, контрольного резистора Rтр. Имеется возможность включения на лицевой панели БПРМ контрольной индикации сигналов, необходимых при проведении пуско-наладочных работ.

2.8 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на лицевой панели БПРМ при попытках вторжения нарушителей в зону обнаружения или нарушении целостности ЛЧ (обрыве или замыкании проводов).

2.9 Изделие обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА при несанкционированном доступе к блокам изделия и формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА без контрольной индикации на лицевой панели БПРМ при отключении напряжения питания.

2.10 Изделие имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на контакты ДК колодки БПРМ напряжения (из диапазона питания изделия) в течение времени не менее 0,5 с. В ответ на подачу сигнала ДК, изделие формирует сигнал ТРЕВОГА.

2.11 Изделие имеет встроенную одноуровневую защиту от наведенного во всех внешних цепях протяженностью до 500 м, подключенных к колодкам БПРМ, напряжения во время грозовых или других электрических разрядов.

2.12 Срок службы блоков изделия не менее 10 лет.

2.13 Серия изделий«Импульс-12» модификация «Т» включает в себя:

- «Импульс-12Т» ОМЛД. 04. 002-00 – базовое изделие;

- «Импульс-12ТП» ОМЛД. 04. 002-01 - отличается от базового изделия расширенным диапазоном питающего напряжения (см. п. 2.5).

# 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки изделия и КМЧ приведены в таблицах:

Изделие «Импульс-12Т(П)»

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Блок передающий (БПРД) | 1 шт. |
| Блок приемный (БПРМ) | 1 шт. |
| Паспорт | 1 кн. |
| Руководство по эксплуатации | 1 кн. на 5 комплектов, но не менее 1 кн. на поставку |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ1» предназначен для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ диэлектрических столбов или стволов деревьев.

| Кронштейны, консоли 0,3 м, прижимы | По 48 шт. |
| --- | --- |
| Шайбы 15х15, винты М4, шайбы 4, гайки М4 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ2» - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ  диэлектрических заграждений или электропроводных столбов.

| Кронштейны, консоли 0,7 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Винты М6, шайбы 6, гайки М6 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ3» - для блокирования участка рубежа с использованием для крепления проводов ЛЧ  электропроводных заграждений.

| кронштейны, консоли 1,2 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Шайбы 6, винты М6, гайки М6 | комплект |
| Упаковка | 1 шт. |

Комплект монтажных частей «КМЧ4» - для блокирования открытого участка рубежа (без использования заграждений, столбов или стволов деревьев).

| Держатели, опоры 1,8 м, прижимы | по 48 шт. |
| --- | --- |
| Винты М6, гайки М6, шайбы 6 | Комплект |

Заземлители.

| Заземлители с пластинами для крепления блоков | 2 шт. |
| --- | --- |

Примечания: Возможны два варианта крепления блоков: 1) на поверхности заграждения, стены и т. п. ; 2) на заземлителях. Комплект поставки и вариант крепления блоков уточняются при заказе изделия под конкретный участок рубежа. Провода линейной части и ЗИП поставляются по отдельному заказу.

# 4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 На блоках изделия нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия; год выпуска.

4.2 Один из винтов крепления панели к корпусу блока изделия установлен в специальной чашке и имеет пломбировку представителя ОТК.

# 5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ,   БОИТСЯ СЫРОСТИ,

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

5.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

# 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Подготовка к работе и обслуживание изделия проводится двумя операторами.

6.2 Изделие должно обслуживаться персоналом, имеющим твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

6.3 Помните, что небрежное или неумелое обращение с изделием, нарушение требований данной инструкции, могут привести к преждевременному выходу изделия из строя.

6.4 При подключении к колодкам БПРМ линий (проводов и кабелей) протяженностью более 500 м необходимо устанавливать грозозащиту, обеспечивающую стекание зарядов наведенных во время грозы или других электрических разрядов. Можно использовать распредкоробки КСУ( или др. и смонтировать их через каждые 500 м для кабельных линий, расположенных в земле или уложенных на заземленную металлическую основу, и - 250 м для воздушных линий.

6.5 Категорически запрещается на контакты колодок и контакты БПРМ и БПРД подавать напряжение свыше 38 В.

# 7. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1 Общие положения

7.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным документом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения регламентных работ на изделие.

7.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием изделия и поддержание его в исправном состоянии.

7.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии.

7.1.4 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ  в объеме следующих регламентов:

регламент № 1 - ежедневное техническое обслуживание;

регламент № 2 - месячное техническое обслуживание;

регламент № 3 - полугодовое техническое обслуживание.

12.2. Перечень операций технического обслуживания

7.2.1 Регламент № 1:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия.

7.2.2 Регламент № 2:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия;

проверка смазки элементов крепления блоков изделия;

проверка крепления элементов ЛЧ;

проверка эксплуатационной документации.

7.2.3 Регламент № 3:

внешний осмотр изделия;

проверка работоспособности изделия;

проверка смазки элементов крепления блоков изделия;

проверка крепления элементов ЛЧ;

проверка эксплуатационной документации;

проверка состояния проводов ЛЧ и соединительных кабелей.

7.3 Методика проведения операций технического обслуживания.

7.3.1 Внешний осмотр изделия.

7.3.1.1 При внешнем осмотре проверьте:

плотно ли закрыты крышки блоков изделия;

отсутствие нарушения окраски, следов коррозии;

отсутствие порывов и подрезов на проводах ЛЧ и соединительных кабелях;

отсутствие провисов проводов более 50 мм;

отсутствие наледи на проводах ЛЧ;

надежность крепления блоков изделия.

7.3.2 Проверка работоспособности изделия.

7.3.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому у ЛЧ.

7.3.2.2 Оператору у ЛЧ осуществлять попытки преодоления рубежа охраны в различных точках ЛЧ. После каждой попытки оператору фиксировать выдачу сигнала тревоги. Попытки произвести через (2(3) м. В режиме тревоги на лицевой панели БПРМ светится индикатор «4».

7.3.3 Проверка смазки элементов крепления блоков изделия.

7.3.3.1 Проверьте наличие смазки на шпильках и гайках, при помощи которых крепятся блоки и кронштейны ЛЧ изделия. При необходимости смажьте их смазкой  (типа К-17, ЦИАТИМ-201, технический вазелин).

7.3.4 Проверка крепления элементов ЛЧ.

7.3.4.1 Проверьте крепление кронштейнов, при необходимости произведите надежное крепление.

7.3.4.2 Проверьте крепление проводов к диэлектрическим консолям, при необходимости закрепите.

7.3.5 Проверка эксплуатационной документации.

7.3.5.1 Проверьте наличие руководства.

7.3.6 Проверка состояния проводов ЛЧ и соединительных кабелей.

7.3.6.1 Отключите источник питания.

7.3.6.2 Отключите от блоков изделия все провода.

7.3.6.3 Промойте этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87) в соответствии с действующими нормами расхода.

7.3.6.4 Проверьте с помощью мегомметра с напряжением до 500 В сопротивление между жилами и относительно заземлителя. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм.

7.3.6.5 Подключите все кабели и провода к блокам изделия согласно электрической схеме и закройте блоки.

7.4 Для проведения регламентных работ необходимы: ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанного; мегомметр с напряжением до 500 В; отвертки; ключ 7811-0457 ГОСТ 2839-80; пассатижи; кусачки; ветошь; смазка (типа К-17, ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-87; керосин; лестница; молоток 500 г; паяльная лампа; шанцевый инструмент;.

# 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Хранение изделия должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по условиям  хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69.

«Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессивных испарений».

8.2 Транспортирование изделия в заводской упаковке должно производиться самолетом в гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км.

Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки должен быть малотоннажным.

# 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. Изделие “ИМПУЛЬС-12Т(П)” заводской номер _________ соответствует техническим условиям ТУ 4372-005-44873746-00 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска “_____”______________ 200___г.

Контролер ОТК ______________/____________                     М.П.

Зам. директора по качеству       ______________________

# 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

10.1. Изделие “ИМПУЛЬС-12Т(П)” заводской номер ________ упаковано предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки “___”_______ 200___г.

Упаковку произвел ______       ___ /______                ____

Изделие после упаковки

принял контролер ОТК___________/_______________

# 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и данным руководством, при сохранности клейма предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделия 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с начала исчисления срока гарантии.

11.2. Срок гарантии исчисляется со дня приемки изделия представителем ОТК.

11.3 Адрес ИЗГОТОВИТЕЛЯ для направления замечаний и рекламаций:

|  | 440020, Россия, г. Пенза, ОПС № 20, а/я 3322 Научно-производственный центр "Омега-микродизайн" E.mail: microdes@penza.com.ru |
| --- | --- |

Информацию и консультации Вы можете получить по телефону или E.mail:

|  | Тел./факс. (841-2)-54-12-68 E.mail: microdes@penza.com.ru |
| --- | --- |