Пассивный инфракрасный извещатель Texecom Medusa

Medusa являются пассивным инфракрасным извещателем и предназначен для контроля проникновения на охраняемый объект. Извещатель предназначен для эксплуатации внутри помещений.

В комплектацию поставки входят два кронштейна, настенный и потолочный, а также стандартная объемная линза охватом 104(, 12м. Medusa имеет счетверенный ИК элемент.

В режиме высокой чувствительности (Fast) дальность действия 12 м

Кроме стандартной объемной линзы извещатель по желанию потребителя может быть укомплектован любой из четырех сменных линз (диаграммы см. на рис.2).  Выбор линзы зависит от условий работы датчика.

!Никогда не трогайте руками ИК элемент!

Выбор места установки и высоты расположения.

При установке датчика руководствуйтесь следующими ограничениями:

- не размещайте датчик напротив окон, витражей и витрин.

- вблизи горячих или холодных предметов (отопителей, кондиционеров и т.д.)

- под прямым солнечным светом

- вблизи сетей переменного тока

Необходимо правильно контролировать высоту установки датчика над полом. Ниже приведена таблица, согласно которой производится регулировка значения высоты установки датчика с помощью рисок на плате датчика см. рис. 1.

Клеммы подключения:

Alarm – две клеммы, подключаемые к зонам охранно-пожарной панели – 24В максимально, 50 мА, в рабочем режиме (нет тревоги) при поданном напряжении питания клеммы нормально закрытые;

12V – плюс напряжения питания 12В постоянного тока;

0V – 0В напряжения питания 12В постоянного тока;

Tamper – цепь вмешательства, 2 две клеммы, подключаемые к клеммам тампера охранно-пожарной панели - 24В максимально, 50 мА, в рабочем режиме (нет тревоги) при поданном напряжении питания клеммы нормально замкнутые;

Габариты корпуса датчика без кронштейна: 79мм х 67мм х 38мм

Рабочая температура: от минус 35ОС до плюс 55ОС

Вес – 125 г.

На плате датчиков в левом верхнем углу имеется перемычка – джампер JP1  для отключения светодиода.

Для регулировки чувствительности предназначена перемычка – джампер JP2, чувствительность (счетчик импульсов) может быть настроена на один из трех уровней – медленный (slow), нормальный (normal) , высокий (fast).

Рис.1.

Рис.2